Извещение о проведении запроса котировок

на выполнение работ по капитальному  ремонту теплового пункта МОУ «СОШ №2»

г. Шелехов                                                                                                          Дата: 25 августа 2009 г.

Форма размещения муниципального заказа: запрос котировок на выполнение работ по ремонту теплового пункта МОУ «СОШ №2».

Сведения о заказчике:

Заказчик: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Невского, 41, тел.: (39550) 4-37-66.

Электронный адрес заказчика:popova@sheladm.ru

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее – уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению котировочной заявки обращаться по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб. 5. Телефон (8-395-50) 4-42-54, факс (8-395-50) 4-22-36.

Электронный адрес: mzakaz@sheladm.ru  Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

Источник финансирования заказа: средства бюджета Шелеховского района на 2009 год

Наименование, характеристика выполняемых работ: выполнение работ по капитальному  ремонту теплового пункта МОУ «СОШ №2»  (далее - работы).

Качество и безопасность выполненных работ должны соответствовать нормам и правилам, применяемым к данным видам работ.

Техническое задание

| № | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтаж задвижек ( до 100 мм | 10 шт. |
|  | Демонтаж задвижек ( до 50 мм | 4 шт. |
|  | Демонтаж грязевиков | 2 шт. |
|  | Демонтаж элеватора № 1-5 | 1 шт. |
|  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах, ( труб до 80 мм | 14 м |
|  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах, ( труб до 50 мм | 3 м |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ( 125 мм (трубы стальные Дн 133*4,0, переход стальной 133*89) | 2 м |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ( 80 мм (труба стальная Дн 89*3,5) | 14 м |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ( 65 мм (трубопровод 76*3,0 ГОСТ) | 5 м |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ( 50 мм | 20 м |
|  | Установка обратного клапана межфланцевого ( 20 мм на трубопроводах из стальных труб | 1 шт |
|  | Установка обратного клапана межфланцевого ( 65 мм на трубопроводах из стальных труб . | 1шт. |
|  | Установка клапана регулирующего ( условного прохода до 25, 32 мм | 1шт. |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ( 80 мм (фланцы стальные Ду 80-1,6) | 4 соединения |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ( 65 мм (фланцы стальные Ду 65-1,6) | 4 соединения |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ( до 50 мм (фланцы стальные Ду 50-1,6) | 6 соединение |
|  | Установка фильтров магнитных со спускником диаметром 80 мм | 2 шт |
|  | Установка фильтров диаметром 25 мм (фильтр магнитный ФМФ Ду 20мм) | 1 шт |
|  | Установка балансировочного клапана диаметром до 25 мм (балансировочный клапан МSV-C Ду 25 мм.-1 шт., балансировочный клапан МSV-C Ду 20 мм-1 шт.) | 2шт. |
|  | Установка балансировочного клапана диаметром до 50 мм (балансировочный клапан МSV-F2 Ду 40 мм.-1 шт., балансировочный клапан МSV-C Ду 32 мм-1 шт.) | 2шт. |
|  | Установка балансировочного клапана диаметром до 100 мм (балансировочный клапан МSV-F2 Ду 65 мм.-1 шт.) | 1шт. |
|  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм (кран шаровый Ду 80мм-1шт., кран шаровый Ду 65 мм-1 шт.) | 2шт. |
|  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм (кран шаровый DZТ Ду 40мм-2шт.,) | 2шт. |
|  | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм (кран шаровый DZТ Ду 20мм-6шт.,) | 6шт. |
|  | Установка центробежного насоса с электродвигателем (циркуляционный насос. UPC Ду 50-120F GRUNDFOSS) | 1насос |
|  | Установка термометров в оправе прямых и угловых (Термометр керосиновый. Ножка 56мм; оправа для термометра прямая. Ножка 66 мм, бобышка для термометра стальная БТП-М27*2,0-55) | 9 комплектов |
|  | Установка манометров: с трехходовым краном (Манометр избыточного давления МП-100-16 -6 комплектов; прессостат КРI-36 Danfoss-1 шт.) | 7 комплектов |
|  | Установка крана шарового Danfoss Ду 15 мм муфтового | 9шт. |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой «Вектор 1025» | 16,8 м2 |
|  | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Гермофлекс») пластинами | 15м |
|  | Установка рукава металлического, наружный диаметр ,мм до 48 (металлорукав) | 10 м |
|  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение,мм2 до 2,5 (кабель силовой ВВГ с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил- 3 и сечением 1,5 мм2) | 10 м |
|  | Выключатели установочные автоматические. Автомат одно-,двух-, трехполюсной , устанавливаемый на стене, на ток,А, до: 25 (выключатель автоматический 16А) | 1шт. |

Гарантийный срок на выполненные работы: Подрядчик гарантирует качество результата выполненных работ и несет за него ответственность в течение 24 месяцев.

Требования к Подрядчику: Подрядчик должен соответствовать п. 12 ст. 43 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно, сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Максимальная цена контракта – 258 345 (двести пятьдесят восемь тысяч триста сорок пять) рублей.

Место выполнения работ: Подрядчик обязуется выполнить работы в здании МОУ «СОШ №2», расположенном по адресу: г. Шелехов, 4 микрорайон, дом 44.

Сроки выполнения работ: Подрядчик обязуется выполнить весь объем работ, указанный в техническом задании в течение 1 (одного) месяца со дня подписания контракта. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать результат выполненных работ.

Срок действия Контракта со дня  подписания Контракта до исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

Цена контракта должна включать в себя все пошлины, налоги и иные обязательные платежи, стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, вознаграждение Подрядчика и иные расходы, связанные с исполнением контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

Работы должны выполняться иждивением Подрядчика, из его материалов, его силами и средствами.

Срок и условия оплаты: Оплата за выполненные работы осуществляется в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 дней со дня подписания акта приема-передачи всего предусмотренного контрактом объёма выполненных работ или акта устранения недостатков. По соглашению сторон возможен частичный авансовый платеж в размере до 30 % от цены контракта.

Срок подписания контракта: Контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Место и срок подачи котировочной заявки: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб.5 в срок с 25 августа 2009 года до 18.00 час. 3 сентября  2009 года.

Запрос котировок

на выполнение работ по капитальному  ремонту теплового пункта МОУ «СОШ №2»

г. Шелехов                                                                                                          Дата: 25 августа 2009 г.

Форма размещения муниципального заказа: запрос котировок на выполнение работ по ремонту теплового пункта МОУ «СОШ №2».

Сведения о заказчике:

Заказчик: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Невского, 41, тел.: (39550) 4-37-66.

Электронный адрес заказчика:popova@sheladm.ru

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее – уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению котировочной заявки обращаться по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб. 5. Телефон (8-395-50) 4-42-54, факс (8-395-50) 4-22-36.

Электронный адрес: mzakaz@sheladm.ru  Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

Источник финансирования заказа: средства бюджета Шелеховского района на 2009 год

Наименование, характеристика выполняемых работ: выполнение работ по капитальному  ремонту теплового пункта МОУ «СОШ №2»  (далее - работы).

Качество и безопасность выполненных работ должны соответствовать нормам и правилам, применяемым к данным видам работ.

Техническое задание

| № | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж задвижек ( до 100 мм | 10 шт. |
| 2. | Демонтаж задвижек ( до 50 мм | 4 шт. |
| 3. | Демонтаж грязевиков | 2 шт. |
| 4. | Демонтаж элеватора № 1-5 | 1 шт. |
| 5. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах, ( труб до 80 мм | 14 м |
| 6. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах, ( труб до 50 мм | 3 м |
| 7. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ( 125 мм (трубы стальные Дн 133*4,0, переход стальной 133*89) | 2 м |
| 8. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ( 80 мм (труба стальная Дн 89*3,5) | 14 м |
| 9. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ( 65 мм (трубопровод 76*3,0 ГОСТ) | 5 м |
| 10. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ( 50 мм | 20 м |
| 11. | Установка обратного клапана межфланцевого ( 20 мм на трубопроводах из стальных труб | 1 шт |
| 12. | Установка обратного клапана межфланцевого ( 65 мм на трубопроводах из стальных труб . | 1шт. |
| 13. | Установка клапана регулирующего ( условного прохода до 25, 32 мм | 1шт. |
| 14. | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ( 80 мм (фланцы стальные Ду 80-1,6) | 4 соединения |
| 15. | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ( 65 мм (фланцы стальные Ду 65-1,6) | 4 соединения |
| 16. | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ( до 50 мм (фланцы стальные Ду 50-1,6) | 6 соединение |
| 17. | Установка фильтров магнитных со спускником диаметром 80 мм | 2 шт |
| 18. | Установка фильтров диаметром 25 мм (фильтр магнитный ФМФ Ду 20мм) | 1 шт |
| 19. | Установка балансировочного клапана диаметром до 25 мм (балансировочный клапан МSV-C Ду 25 мм.-1 шт., балансировочный клапан МSV-C Ду 20 мм-1 шт.) | 2шт. |
| 20. | Установка балансировочного клапана диаметром до 50 мм (балансировочный клапан МSV-F2 Ду 40 мм.-1 шт., балансировочный клапан МSV-C Ду 32 мм-1 шт.) | 2шт. |
| 21. | Установка балансировочного клапана диаметром до 100 мм (балансировочный клапан МSV-F2 Ду 65 мм.-1 шт.) | 1шт. |
| 22. | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм (кран шаровый Ду 80мм-1шт., кран шаровый Ду 65 мм-1 шт.) | 2шт. |
| 23. | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм (кран шаровый DZТ Ду 40мм-2шт.,) | 2шт. |
| 24. | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм (кран шаровый DZТ Ду 20мм-6шт.,) | 6шт. |
| 25. | Установка центробежного насоса с электродвигателем (циркуляционный насос. UPC Ду 50-120F GRUNDFOSS) | 1насос |
| 26. | Установка термометров в оправе прямых и угловых (Термометр керосиновый. Ножка 56мм; оправа для термометра прямая. Ножка 66 мм, бобышка для термометра стальная БТП-М27*2,0-55) | 9 комплектов |
| 27. | Установка манометров: с трехходовым краном (Манометр избыточного давления МП-100-16 -6 комплектов; прессостат КРI-36 Danfoss-1 шт.) | 7 комплектов |
| 28. | Установка крана шарового Danfoss Ду 15 мм муфтового | 9шт. |
| 29. | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой «Вектор 1025» | 16,8 м2 |
| 30. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Гермофлекс») пластинами | 15м |
| 31. | Установка рукава металлического, наружный диаметр ,мм до 48 (металлорукав) | 10 м |
| 32. | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение,мм2 до 2,5 (кабель силовой ВВГ с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил- 3 и сечением 1,5 мм2) | 10 м |
| 33. | Выключатели установочные автоматические. Автомат одно-,двух-, трехполюсной , устанавливаемый на стене, на ток,А, до: 25 (выключатель автоматический 16А) | 1шт. |

Гарантийный срок на выполненные работы: Подрядчик гарантирует качество результата выполненных работ и несет за него ответственность в течение 24 месяцев.

Требования к Подрядчику: Подрядчик должен соответствовать п. 12 ст. 43 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно, сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Максимальная цена контракта – 258 345 (двести пятьдесят восемь тысяч триста сорок пять) рублей.

Место выполнения работ: Подрядчик обязуется выполнить работы в здании МОУ «СОШ №2», расположенном по адресу: г. Шелехов, 4 микрорайон, дом 44.

Сроки выполнения работ: Подрядчик обязуется выполнить весь объем работ, указанный в техническом задании в течение 1 (одного) месяца со дня подписания контракта. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать результат выполненных работ.

Срок действия Контракта со дня  подписания Контракта до исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

Цена контракта должна включать в себя все пошлины, налоги и иные обязательные платежи, стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, вознаграждение Подрядчика и иные расходы, связанные с исполнением контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

Работы должны выполняться иждивением Подрядчика, из его материалов, его силами и средствами.

Срок и условия оплаты: Оплата за выполненные работы осуществляется в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 дней со дня подписания акта приема-передачи всего предусмотренного контрактом объёма выполненных работ или акта устранения недостатков. По соглашению сторон возможен частичный авансовый платеж в размере до 30 % от цены контракта.

Срок подписания контракта: Контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Место и срок подачи котировочной заявки: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб.5 в срок с 25 августа 2009 года до 18.00 час. 3 сентября  2009 года.

Каждый участник размещения заказа имеет право представить только одну котировочную заявку Котировочные заявки подаются в письменной форме и должны быть подписаны подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и заверены печатью или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа.

Все графы котировочной заявки должны быть заполнены по всем пунктам. В графе «цена контракта» должно быть указано только одно ценовое предложение. В графе «цена работ» должен быть указан состав включенных или не включенных расходов в цену работ.

Приложения: форма котировочной заявки, проект муниципального контракта.

И.о. начальника финансового управления                                                              О.А.Иванова

Форма

Котировочной заявки

Дата:

Кому: Финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района, 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д.15, каб. 5

Телефон: 8 (39550) 4-42-54.

От:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество_(для физического лица)__________

место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) ____________

Банковские реквизиты  ___________________________________________________________________

Контактный телефон, факс________________________________________________________________

Адрес электронной почты_________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика______________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив запрос котировок, мы предлагаем выполнить капитальный ремонт теплового пункта МОУ «СОШ №2»  (далее - работы):

| № | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж задвижек ( до 100 мм | 10 шт. |
| 2. | Демонтаж задвижек ( до 50 мм | 4 шт. |
| 3. | Демонтаж грязевиков | 2 шт. |
| 4. | Демонтаж элеватора № 1-5 | 1 шт. |
| 5. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах, ( труб до 80 мм | 14 м |
| 6. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах, ( труб до 50 мм | 3 м |
| 7. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ( 125 мм (трубы стальные Дн 133*4,0, переход стальной 133*89) | 2 м |
| 8. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ( 80 мм (труба стальная Дн 89*3,5) | 14 м |
| 9. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ( 65 мм (трубопровод 76*3,0 ГОСТ) | 5 м |
| 10. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ( 50 мм | 20 м |
| 11. | Установка обратного клапана межфланцевого ( 20 мм на трубопроводах из стальных труб | 1 шт |
| 12. | Установка обратного клапана межфланцевого ( 65 мм на трубопроводах из стальных труб . | 1шт. |
| 13. | Установка клапана регулирующего ( условного прохода до 25, 32 мм | 1шт. |
| 14. | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ( 80 мм (фланцы стальные Ду 80-1,6) | 4 соединения |
| 15. | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ( 65 мм (фланцы стальные Ду 65-1,6) | 4 соединения |
| 16. | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ( до 50 мм (фланцы стальные Ду 50-1,6) | 6 соединение |
| 17. | Установка фильтров магнитных со спускником диаметром 80 мм | 2 шт |
| 18. | Установка фильтров диаметром 25 мм (фильтр магнитный ФМФ Ду 20мм) | 1 шт |
| 19. | Установка балансировочного клапана диаметром до 25 мм (балансировочный клапан МSV-C Ду 25 мм.-1 шт., балансировочный клапан МSV-C Ду 20 мм-1 шт.) | 2шт. |
| 20. | Установка балансировочного клапана диаметром до 50 мм (балансировочный клапан МSV-F2 Ду 40 мм.-1 шт., балансировочный клапан МSV-C Ду 32 мм-1 шт.) | 2шт. |
| 21. | Установка балансировочного клапана диаметром до 100 мм (балансировочный клапан МSV-F2 Ду 65 мм.-1 шт.) | 1шт. |
| 22. | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм (кран шаровый Ду 80мм-1шт., кран шаровый Ду 65 мм-1 шт.) | 2шт. |
| 23. | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм (кран шаровый DZТ Ду 40мм-2шт.,) | 2шт. |
| 24. | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм (кран шаровый DZТ Ду 20мм-6шт.,) | 6шт. |
| 25. | Установка центробежного насоса с электродвигателем (циркуляционный насос. UPC Ду 50-120F GRUNDFOSS) | 1насос |
| 26. | Установка термометров в оправе прямых и угловых (Термометр керосиновый. Ножка 56мм; оправа для термометра прямая. Ножка 66 мм, бобышка для термометра стальная БТП-М27*2,0-55) | 9 комплектов |
| 27. | Установка манометров: с трехходовым краном (Манометр избыточного давления МП-100-16 -6 комплектов; прессостат КРI-36 Danfoss-1 шт.) | 7 комплектов |
| 28. | Установка крана шарового Danfoss Ду 15 мм муфтового | 9шт. |
| 29. | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой «Вектор 1025» | 16,8 м2 |
| 30. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Гермофлекс») пластинами | 15м |
| 31. | Установка рукава металлического, наружный диаметр ,мм до 48 (металлорукав) | 10 м |
| 32. | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение,мм2 до 2,5 (кабель силовой ВВГ с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил- 3 и сечением 1,5 мм2) | 10 м |
| 33. | Выключатели установочные автоматические. Автомат одно-,двух-, трехполюсной , устанавливаемый на стене, на ток,А, до: 25 (выключатель автоматический 16А) | 1шт. |

Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок

Цена контракта (руб.) _______________________________________________________________.

Авансовый платеж _________________________________________________________________.

Цена Товара включает ______________________________________________________________

________________________________________________________________и является конечной.

Цена Товара не включает____________________________________________________________

________________________________________________________________и является конечной.

___________________                                                      _____________________________

(должность)                                                                                                                  (подпись, расшифровка подписи)

МП

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение капитального ремонта теплового пункта МОУ «СОШ №2»

г. Шелехов                                                                                              «__»_________200_г.

Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Скороходовой Ольги Леонидовны, действующей на основании Положения об Управлении образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района, утвержденного решением Думы Шелеховского муниципального района от 13.12.2007 года № 57-рд, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________,  действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить по заданию капитальный ремонт теплового пункта МОУ «СОШ №2», расположенного по адресу: г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 44, согласно техническому заданию (приложение к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

1.2. Объем и содержание работ определяются техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость выполненных работ по настоящему контракту установлена на основании протокола Комиссии по размещению муниципального заказа от «___» __________ 2009 года и составляет _____________________________________________________________________________________ рублей.

Указанная цена включает в себя все пошлины, налоги и иные обязательные платежи, стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, вознаграждение Подрядчика и иные расходы, связанные с исполнением контракта. Цена контракта является конечной и остается неизменной на весь период действия контракта, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего контракта.

2.2. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.3. Оплата за выполненные работы осуществляется в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 дней со дня подписания акта приема-передачи всего предусмотренного контрактом объёма выполненных работ или акта устранения недостатков.

2.4. Заказчик перечисляет Поставщику авансовый платеж в размере ________% от цены контракта, что составляет ___________ (_________________) рублей, в течение 10 дней со дня подписания контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить весь объем работ, указанный в техническом задании в течение 1(одного) месяца со дня подписания контракта.

3.2. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу. В этом случае Заказчик принимает и оплачивает данную работу в соответствии с условиями настоящего контракта.

4. Обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. перед выполнением работ передать Заказчику копию лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений;

4.1.2. обеспечить выполнение работ надлежащего качества с соблюдением норм и правил, применяемых к работам, являющимся предметом настоящего контракта, в объеме, соответствующем прилагаемому к настоящему контракту техническому заданию, в установленные сроки;

4.1.3. незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

4.1.4. сдать Заказчику выполненные работы по акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим контрактом;

4.1.5. принять участие в осмотре результата выполненных работ;

4.1.6. отвечать за качество материала, предоставленного для выполнения работ, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475 Гражданского кодекса Российской Федерации);

4.1.7. вывезти строительный мусор;

4.1.8. безвозмездно устранить недостатки в выполненных работах в 10-дневный срок со дня получения соответствующего требования от Заказчика;

4.1.9. выполнить работы своими силами и материалами (работы выполняются иждивением Подрядчика).

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. перед выполнением работ потребовать от Подрядчика копию лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений;

4.2.2. с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы;

4.2.3. оплатить выполненные работы после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работы выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, согласно п. 2.3. настоящего контракта, либо с согласия Заказчика досрочно.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. проверять ход и качество выполнения работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;

4.3.2. в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с недостатками, потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.4. Стороны имеют права и несут иные обязанности, установленные действующим законодательством.

5. Приемка выполненных работ

5.1. При завершении работ Подрядчик обязан информировать Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче-приемке и подготовить проект акта сдачи-приемки в 2 экземплярах.

5.2. Заказчик обязан в 3-дневный срок со дня получения от Подрядчика соответствующей информации с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. Приемка выполненных работ подтверждается актом сдачи-приемки, подписанным Сторонами.

5.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, обязан оговорить эти недостатки и сроки их устранения в акте сдачи-приемки выполненных работ.

5.5. Подрядчик обязуется в установленный срок устранить оговоренные недостатки, после чего составляется акт устранения недостатков, который является основанием оплаты работ Подрядчика.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество результата выполненных работ и несет за него ответственность в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок результата выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца со дня  подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.3. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если таковое оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, независящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему контракту и возникли после подписания настоящего контракта, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на день подписания настоящего контракта.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

7.5. Обязательство, предусмотренное п. 7.4 настоящего Контракта, исполняется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного требования об уплате неустойки. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств в натуре по настоящему Контракту.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.3 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы не исполненных обязательств.

7.7. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.2. Истечение срока действия Контракта, а также его досрочное расторжение не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его неисполнение либо ненадлежащее исполнение.

9. Прочие условия

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров.

9.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Днем возникновения спора является дата получения претензии (рекламации) одной из Сторон.

9.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или судебному акту по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4. Все взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Внесение изменений в настоящий Контракт допускается в соответствии с законодательством, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении или дополнении настоящего Контракта другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) рабочих дней и дать письменный ответ.

9.6. Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, банковских реквизитов, номера факса и прочего, она обязана в течение трех дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта. В случае несоблюдения данного требования все действия Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, являются надлежаще исполненными.

9.8. Настоящий контракт составлен на ______ листах в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.9. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является приложение к нему - Техническое задание.

10. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подрядчик: ___________________________ МП |

Приложение

к муниципальному контракту

«___»  ___________2009 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж задвижек ( до 100 мм | 10 шт. |
| 2. | Демонтаж задвижек ( до 50 мм | 4 шт. |
| 3. | Демонтаж грязевиков | 2 шт. |
| 4. | Демонтаж элеватора № 1-5 | 1 шт. |
| 5. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах, ( труб до 80 мм | 14 м |
| 6. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах, ( труб до 50 мм | 3 м |
| 7. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ( 125 мм (трубы стальные Дн 133*4,0, переход стальной 133*89) | 2 м |
| 8. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ( 80 мм (труба стальная Дн 89*3,5) | 14 м |
| 9. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ( 65 мм (трубопровод 76*3,0 ГОСТ) | 5 м |
| 10. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ( 50 мм | 20 м |
| 11. | Установка обратного клапана межфланцевого ( 20 мм на трубопроводах из стальных труб | 1 шт |
| 12. | Установка обратного клапана межфланцевого ( 65 мм на трубопроводах из стальных труб . | 1шт. |
| 13. | Установка клапана регулирующего ( условного прохода до 25, 32 мм | 1шт. |
| 14. | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ( 80 мм (фланцы стальные Ду 80-1,6) | 4 соединения |
| 15. | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ( 65 мм (фланцы стальные Ду 65-1,6) | 4 соединения |
| 16. | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ( до 50 мм (фланцы стальные Ду 50-1,6) | 6 соединение |
| 17. | Установка фильтров магнитных со спускником диаметром 80 мм | 2 шт |
| 18. | Установка фильтров диаметром 25 мм (фильтр магнитный ФМФ Ду 20мм) | 1 шт |
| 19. | Установка балансировочного клапана диаметром до 25 мм (балансировочный клапан МSV-C Ду 25 мм.-1 шт., балансировочный клапан МSV-C Ду 20 мм-1 шт.) | 2шт. |
| 20. | Установка балансировочного клапана диаметром до 50 мм (балансировочный клапан МSV-F2 Ду 40 мм.-1 шт., балансировочный клапан МSV-C Ду 32 мм-1 шт.) | 2шт. |
| 21. | Установка балансировочного клапана диаметром до 100 мм (балансировочный клапан МSV-F2 Ду 65 мм.-1 шт.) | 1шт. |
| 22. | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм (кран шаровый Ду 80мм-1шт., кран шаровый Ду 65 мм-1 шт.) | 2шт. |
| 23. | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм (кран шаровый DZТ Ду 40мм-2шт.,) | 2шт. |
| 24. | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм (кран шаровый DZТ Ду 20мм-6шт.,) | 6шт. |
| 25. | Установка центробежного насоса с электродвигателем (циркуляционный насос. UPC Ду 50-120F GRUNDFOSS) | 1насос |
| 26. | Установка термометров в оправе прямых и угловых (Термометр керосиновый. Ножка 56мм; оправа для термометра прямая. Ножка 66 мм, бобышка для термометра стальная БТП-М27*2,0-55) | 9 комплектов |
| 27. | Установка манометров: с трехходовым краном (Манометр избыточного давления МП-100-16 -6 комплектов; прессостат КРI-36 Danfoss-1 шт.) | 7 комплектов |
| 28. | Установка крана шарового Danfoss Ду 15 мм муфтового | 9шт. |
| 29. | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой «Вектор 1025» | 16,8 м2 |
| 30. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Гермофлекс») пластинами | 15м |
| 31. | Установка рукава металлического, наружный диаметр ,мм до 48 (металлорукав) | 10 м |
| 32. | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение,мм2 до 2,5 (кабель силовой ВВГ с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил- 3 и сечением 1,5 мм2) | 10 м |
| 33. | Выключатели установочные автоматические. Автомат одно-,двух-, трехполюсной , устанавливаемый на стене, на ток,А, до: 25 (выключатель автоматический 16А) | 1шт. |

Подписи сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подрядчик: ___________________________ МП |