# Утверждена решением

Думы Подкаменского

сельского поселения

от 01.06.2016 № 6-рд

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Подкаменского муниципального образования

на 2016-2026гг.

Подкаменная, 2016

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика и состав Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Подкаменского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области (далее – Программа) представляет собой документ, который отражает существующее состояние систем коммунальной инфраструктуры, запланированные мероприятия по их развитию и объёмы инвестиций, необходимых для данного развития. Расчётный период реализации Программы - 2016-2026 гг.

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, в соответствии с положениями генерального плана развития поселения и другими нормативно-правовыми документами, представленными в разделе «Список литературы» Программы.

Программа состоит из следующих разделов:

- Введение;

- Паспорт Программы;

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры;

- План развития поселения;

- Перечень мероприятий и целевых показателей;

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов;

- Обосновывающие материалы;

- Список литературы;

- Основные понятия;

- Приложения.

Раздел «Паспорт Программы» является резюмирующим разделом Программы и содержит в себе следующие основные сведения – основание для разработки, цели и задачи Программы, целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры, сроки реализации мероприятий Программы, объёмы требуемых капитальных вложений и ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы.

В разделе «Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры» представлена краткая характеристика существующего состояния систем тепло- и водоснабжения поселения, систем водоотведения, электроснабжения и утилизации твёрдых бытовых отходов. Подробная характеристика существующего состояния данных систем и проблемы в их функционировании представлены в разделе «Обосновывающие материалы».

Раздел «План развития поселения» содержит информацию о развитии поселения – прогнозируемой численности населения, запланированных объёмах строительства, планируемой обеспеченности населения коммунальными услугами. Данная информация основана на материалах генерального плана развития поселения и предложениях администрации поселения.

В разделе «Перечень мероприятий и целевых показателей» определены основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также целевые показатели, на достижение которых направлена реализация данных мероприятий. Предполагаемый период реализации мероприятий - 2016-2026гг.

В разделе «Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов» представлена информация о финансировании инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры, проведённом за период 2016-2026гг., а также планируемом финансировании данных проектов на период 2016-2026гг.

Раздел «Обосновывающие материалы» даёт обоснование целевых показателей и инвестиционных решений по развитию систем коммунальной инфраструктуры, представленных в предыдущих разделах.

Список литературы представлен перечнем нормативно-правовых актов и других источников, которые были использованы при разработке Программы. Среди них материалы генерального плана развития поселения , Правила землепользования и застройки , Схема теплоснабжения, Схема водоснабжения  и Схема водоотведения .

Основные понятия, определения и термины, используемые в Программе, представлены в одноимённом разделе. В раздел «Приложения» помещено техническое задание на выполнение данной работы.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Подкаменского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1.Градостроительный кодекс Российской Федерации; |
|  | 2.Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; |
|  | 3.Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; |
|  | 4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
|  | 5.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной нфраструктуры муниципальных образований»; |
|  | 6. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; |
| Заказчик Программы | Администрация Подкаменского муниципального образования – Администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Подкаменского муниципального образования – Администрация сельского поселения |
| Соисполнители Программы | нет |
| Цели Программы | 1. | Обеспечение надёжного функционирования и устойчивого развития систем коммунальной инфраструктуры Подкаменского МО на расчётный период 2016-2026гг. |
|  | 2. | Обеспечение эффективного производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов на территории Подкаменского МО; |
|  | 3. | Создание условий для повышения качества поставляемых коммунальных услуг и их доступности; |
|  | 4. | Внедрение ресурсосберегающих технологий в функционирование систем коммунальной инфраструктуры поселения; |
|  | 5. | Улучшение экологической ситуации на территории поселения; |
|  | 6. | Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; |
|  | 7. | Оптимизация бюджетных расходов, связанных с предоставлением населению и организациям коммунального комплекса субсидий, инвестиций и иной финансовой поддержки |
| Задачи Программы | 1. | Определение основных направлений и целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры поселения; |
|  | 2. | Определение основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поселения; |
|  | 3. | Определение объёма финансовых вложений, необходимого для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры поселения. |
| Целевые показатели Программы | 1. | Увеличение объёма реализации коммунальных ресурсов; |
|  | 2. | Увеличение числа потребителей коммунальных услуг; |
|  | 3. | Увеличение протяжённости сетей ресурсоснабжения; |
|  | 4. | Ликвидация ветхих участков сетей ресурсоснабжения. |
| Срок и этапы реализации Программы | Расчётный период реализации Программы: 2016-2025годы. |
| Этапы реализации Программы: |
| 1 этап: Первая очередь - 2016-2020гг.; |
| 2 этап: Расчётный срок - 2021-2026гг. |
| Объёмы требуемых капитальных вложений | Всего на реализацию мероприятий Программы потребуется финансирование в сумме 61710,2 тыс. руб. |
|  | Теплоснабжение – 750 тыс. руб. |
|  | холодного водоснабжения – 24700 тыс. руб. |
|  | водоотведения – 33660,2 тыс. руб. |
|  | сбора и утилизации ТБО – 2600 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации. Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. В поселении будет обеспечиваться энерго- и ресурсосбережение. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - данном разделе приводится краткая характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры поселения – систем тепло- и водоснабжения, систем водоотведения, электро- и газоснабжения, сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов. Подробная характеристика существующего состояния данных систем и проблемы в их функционировании представлены ниже в разделе 6.3. Программы.

- ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

п. Подкаменная

Система теплоснабжения представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем.

Теплоснабжение общественной, а также малоэтажной жилой застройки в поселке осуществляется от электрокотельной п. Подкаменная. Износ оборудования составляет 68%.

Система теплоснабжения закрытая, схема тепловых сетей двухтрубная, расчетный температурный график тепловых сетей - 95/70 °С.

Общая протяженность распределительных тепловых сетей составляет 0,8 км.

Теплоснабжение зданий МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №124» осуществляется от индивидуальных угольных котельных. Износ оборудования составляет 100%.

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к котельной, осуществляется от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются дрова и уголь.

п. Большая Глубокая

Система теплоснабжения п. Большая Глубокая децентрализованная.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения - печное. Топливом являются дрова и уголь.

Система теплоснабжения п.  Глубокая,  п. Граматуха, п. Источник, п. Родниковый,        п. Санаторный,  п. Трудный, п. Хузино децентрализованная.

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения - печное. Топливом являются дрова и уголь.

Анализ существующей системы теплоснабжения выявил, что данная система является оптимальным вариантом для населенных пунктов Подкаменского муниципального образования. На перспективу для обеспечения надёжности работы  необходимо проведение мероприятий по обновлению оборудования котельной п. Подкаменная  и тепловых сетей.

2.1.1. Теплоисточники

Источниками централизованного теплоснабжения на территории Подкаменского МО являются 4 котельные.

электрокотельная п. Подкаменная расчетной мощностью 1,2 Гкал/ч (зона малоэтажной жилой застройки) – реконструкция, 1 объект;

электрокотельная мощностью 0,2 Гкал/ч (зона транспортной инфраструктуры) – строительство, 1 объект;

котельная МОУ СОШ №124 расчетной мощностью 0,3 Гкал/ч (зона общественно-делового назначения)  – реконструкция, 1 объект;

д. Большая Глубокая, п. Глубокая, п. Родниковый, п. Источник, п. Хузино, п. Граматуха, п. Трудный, п. Санаторный

на территории данных населённых пунктов Подкаменского МО источников централизованного теплоснабжения нет.

2.1.2. Тепловые сети

Суммарная протяжённость участков тепловых сетей в централизованных системах теплоснабжения Подкаменского МО составляет тепловые сети общей протяженностью 2,2 км (реконструкция).

д. Большая Глубокая, п. Глубокая, п. Родниковый, п. Источник, п. Хузино, п. Граматуха, п. Трудный, п. Санаторный. На территории данных населённых пунктов Подкаменского МО нет сетей централизованного теплоснабжения.

2.1.3. Проблемы в функционировании систем теплоснабжения

В настоящее время в функционировании централизованных систем теплоснабжения Подкаменского МО основными проблемами являются: «наличие ветхих участков тепловых сетей.

д д. Большая Глубокая, п. Глубокая, п. Родниковый, п. Источник, п. Хузино, п. Граматуха, п. Трудный, п. Санаторный

на территории данных населённых пунктов Подкаменского МО нет систем централизованного теплоснабжения.

2.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Приоритетными источниками водоснабжения Подкаменского муниципального образования являются подземные воды. Большая часть населения снабжается водой за счет индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев, а другая часть за счет ряда водозаборных скважин и трубопроводов, объединенных в централизованную систему водоснабжения.

Качество воды, подаваемой потребителям, во многом зависит от состава подземных вод, меняющегося в течение времени. В отдельные периоды качество воды не соответствует нормативным требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Водопроводные очистные сооружения в Подкаменском муниципальном образовании отсутствуют.

На водозаборных сооружениях п. Подкаменная, п. Глубокая не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения, что противоречит требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Отмечается значительный износ сетей и объектов водоснабжения.

п. Подкаменная

Водоснабжение основной части жилой застройки осуществляется из индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Централизованной системой водоснабжения охвачена территория центральной части п. Подкаменная. Подача воды осуществляется от скважины, расположенной в центральной части поселка. На площадке водозабора размещены скважина для забора воды, производительностью 25 м3/ч, два резервуара объемом по 160 м3 каждый и насосная станция второго подъема.

В западной части населенного пункта по ул. Литвинова расположены скважина для забора воды и водонапорная башня, используемые для технических нужд.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 3,0 км.

п. Большая Глубокая, п. Граматуха, п. Глубокая, п. Источник, п. Родниковый, п. Санаторный п. Трудный, п. Хузино

В населенных пунктах централизованная система водоснабжения отсутствует. Водоснабжение жилой и общественно-деловой застройки осуществляется из индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

В п. Глубокая расположено две скважины, используемые как водоразборные колонки.

Анализ современного состояния системы водоснабжения населенных пунктов Подкаменского муниципального образования, выявил следующее:

отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой;

отмечается низкий процент охвата населения централизованным водоснабжением в п. Подкаменная;

не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах в п. Подкаменная, п. Глубокая.

Таким образом, необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с соблюдением нормативных требований.

2.2.1. Проблемы в функционировании систем водоснабжения

Системы холодного водоснабжения. В настоящее время в функционировании большинства систем ХВС Подкаменского МО основными проблемами являются: высокая степень износа водопроводных сетей и насосного оборудования, недостаточная укомплектованность систем водоснабжения приборами учёта и регулирования.

  - ВОДООТВЕДЕНИЕ

  - настоящее время на территории Подкаменского МО отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется децентрализованным способом - в септики, выгребные ямы и надворные туалеты, стоки из которых сбрасываются на рельеф.

- Канализационные насосные станции и очистные сооружения

На территории Подкаменского МО нет канализационных насосных станций и канализационных очистных сооружений.

- Проблемы в функционировании систем водоотведения

В настоящее время в системе водоотведения Подкаменского МО есть одна основная проблема: отсутствие централизованной системы водоотведения.

Требуется строительство:

- напорный коллектор диаметром 160 мм, общей протяженностью  0,7 км;

- канализационные очистные сооружения расчетной производительностью 270 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры)

- санитарно-защитная зона 150 метров.

2.4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Система электроснабжения Подкаменского муниципального образования централизованная. Источником централизованного электроснабжения является тяговая понизительная подстанция ПС 110/27,5/10 кВ "Подкаменная" мощностью 2х40 МВА, расположенная вблизи п. Подкаменная.

От понизительной подстанции по воздушным линиям электропередачи напряжением (далее – ЛЭП) 10 кВ подключены трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (далее – ТП), обеспечивающие электроэнергией п. Подкаменная. Остальные населенные пункты поселения подключены от сетей железной дороги. В системе электроснабжения Подкаменского муниципального образования используются однотрансформаторные подстанции. От ТП осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям.

Потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам II и III категории.

По территории Подкаменского муниципального образования проходят ЛЭП напряжением 500, 220, 110, 35 и 10 кВ. Общая протяженность в границах муниципального образования составляет:

ЛЭП 500 кВ – 18,3 км;

ЛЭП 220 кВ – 28,8 км;

ЛЭП 110 кВ – 31,8 км;

ЛЭП 35 кВ   – 7,3 км;

ЛЭП 10 кВ   – 7,4 км.

п. Подкаменная

Электроснабжение потребителей п. Подкаменная осуществляется от 4 ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ – 5,9 км.

п. Большая Глубокая

Электроснабжение потребителей п. Большая Глубокая осуществляется от 1 ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ – 0,8 км.

п. Глубокая

с Линии электропередачи 10 кВ в границах населённого пункта отсутствуют.

п. Хузино

Электроснабжение потребителей п. Хузино осуществляется от 1 ТП 10/0,4 кВ, расположенной за границами населенного пункта.

п. Граматуха Электроснабжение потребителей п. Большая Глубокая осуществляется от 1 ТП 10/0,4 кВ.

Информация по сетям и объектам, п. Санаторный, п. Родниковый, п. Источник, п. Трудный отсутствует.

Анализ системы электроснабжения Подкаменского муниципального образования выявил, что основной проблемой является:

низкая надежность электроснабжения в связи с отсутствием резервного источника питания;

износ основного оборудования, ветхое техническое состояние электрических сетей;

низкое напряжение в сети.

- ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Снабжение природным газом населенных пунктов Подкаменского муниципального образования отсутствует.

- СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

    - настоящее время сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов (далее также – ТБО, мусор, отходы) организован в п. Подкаменная. Сбор мусора осуществляется в мусорные контейнеры, вывоз мусора производится специальным автотранспортом.

Функции эксплуатирующей организации в настоящее время выполняет МКУК «КДЦ п. Подкаменная».

2.6.1. Площадки для сбора ТБО и полигоны ТБО

На территории п. Подкаменная для сбора ТБО организованы 2 площадки для сбора мусора. На площадках установлены мусорные контейнеры. Их общее число составляет 10 шт. Данные контейнеры представляют собой металлические баки объёмом 0.7 м3 каждый. По оценке эксплуатирующей организации, расчётный годовой объём отходов, собираемых с данных баков, составляет 100 м3/год. В настоящее время отходы вывозятся на полигон ТБО Ирказ, расположенный в г. Шелехов.

- Проблемы в функционировании систем сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов

В настоящее время в функционировании системы сбора и утилизации ТБО Подкаменского МО имеются значительные технические и технологические проблем. Основными проблемами являются: большое удаление от полигона ТБО 60 км, отсутствие бетонных оснований у  мусорных площадок, ветхость имеющихся мусорных контейнеров.

  - ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ

Территория Подкаменского муниципального образования  (далее по тексту также – Подкаменское сельское Поселение, Поселение) расположена в южной части Шелеховского района Иркутской области и граничит с Иркутским районом с востока, Слюдянским районом с юга, Шаманаским муниципальным образованием с востока и Большелугским муниципальным образованием с севера.

Площадь сельского поселения составляет 59550 га. Численность населения на конец 2010 года составила 1046 человек. В границах поселения находятся девять населенных пунктов: п. Подкаменная, п. Большая Глубокая, п. Граматуха, п. Глубокая, п. Источник, п. Родниковый, п. Санаторный, п. Трудный, п. Хузино.

Большая часть территории поселения занята землями лесного фонда, также территория характеризуется большим количеством водных объектов: рек и ручьёв. Населенные пункты расположены вдоль основных транспортных связей - Восточно-сибирской железной дороги и автодороги федерального значения Р-258 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Также по территории поселения проходят автодороги местного значения.

Основным видом деятельности жителей Поселения является сельское хозяйство, охота, рыболовство.

3.2. ТЕРРИТОРИЯ И КЛИМАТ

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») Подкаменское муниципальное образование относится к району климатическому IВ.

Климат территории поселения резко континентальный, с преобладанием малоподвижных антициклонов зимой и интенсивной циклонической деятельностью летом.

Среднегодовая температура воздуха составляет 0,4°С, абсолютный минимум температуры наблюдается в январе — до минус 41,1°С, абсолютный максимум приходится на июль плюс 33,9°С. Среднемесячная температура января минус 18°-20° С, среднемесячная температура июля плюс14°-16°С.

Первые осенние заморозки регистрируются после середины августа, последние весенние могут продолжаться до середины июня. Средняя дата замерзания рек приходится на первую декаду ноября, вскрытие рек наблюдается в начале мая.

Характер увлажнения достаточный. Количество осадков за год в среднем составляет 476 мм, только за тёплый период года (апрель-октябрь) — 350 мм. Продолжительность вегетационного периода — до 120 дней. Вероятность пасмурного неба в январе 40-45%, в июле-60-65%.

Направление преобладающих ветров меняется в зависимости от времен года, в зимнее время преобладают ветры северо-западного направления, в весенне-летний период — юго-восточного.

К климатическим факторам, отрицательно влияющим на рост и развитие древесной растительности, относятся глубокое промерзание почвы и весенне-осенние заморозки. Глубина промерзания почвы зависит от толщины снежного покрова и составляет в среднем 200-250 см, мощность снежного покрова достигает в отдельные годы 84 см.

Высота снежного покрова (на 10 марта) до 40 см, на возвышенных местах — от 40 до 50 см, средняя относительная влажность воздуха 60-65%.

Общий наклон территории сельского поселения направлен на северо-восток. Отложения современного отдела четвертичной системы распространены в долине реки Иркут, осадки среднего отдела юрской системы слагают равнинную часть территории поселения.

Гидрография сельского поселения представлена реками, наиболее крупной которой является р. Иркут, протекающая вдоль западной границей поселения, а также ручьями и озёрами.

Река Иркут - река в Бурятии и Иркутской области, левый приток Ангары. Длина реки составляет 488 км, площадь бассейна 15 тыс. км². Река Иркут начинается в горном узле Нуксу-Дабан в Восточном Саяне на высоте 1875 м над уровнем моря, вытекая из озера Ильчир; после слияния со Средним и Белым Иркутом приобретает название Иркут, а перед этим именуется Чёрным Иркутом. Круто поворачивает на восток, течёт в ущелье — Тункинскую долину. Далее прорезает хребет Большой Саян, отделяя от него Тункинские Гольцы. На реке имеются пороги.

Замерзает в конце октября, вскрывается в конце апреля — начале мая. Ледостав продолжается 150—180 дней. Питание снеговое (главным образом за счёт высокогорных снегов) и дождевое. Площадь водосбора — 15780 кв. км. Средний годовой расход воды у устья 140 м³/с.

Средний многолетний расход воды составляет 142 м³/с, причём наибольшие расходы происходят в июле-августе, наименьшие — в феврале-марте.

Территория сельского Поселения относится к Западно-Байкальскому таёжному гидрологическому району средней водности со снеговым и дождевым питанием рек, с летними паводками. Весеннее половодье интенсивное, но непродолжительное. Среднегодовой сток 5-10 л/сек с км, лишь в северо-восточной части он ниже и составляет 2,5-5 л/сек с км. Замерзание рек на территории поселения начинается с осеннего ледохода 22-25 октября, завершающегося ледоставом с 29 октября по 8 ноября. Вскрытие рек и начало весеннего ледохода относится к 23-29 апреля и завершается полным очищением ото льда с 30 апреля по 3 мая. Малые реки замерзают и вскрываются, как правило, раньше крупных рек.

Почвы в долине низовий реки Иркут мерзлотно-луговые, к северо-западу от р. Иркут почвы серые лесные. Основными лесообразующими породами являются сосна обыкновенная, лиственница сибирская, ель сибирская, пихта сибирская, кедр сибирский, береза повислая, тополь дрожащий (осина).

По лесорастительному районированию леса сельского поселения относятся к Алтае-Саянскому горно-таежному району Южно-Сибирской горной зоны.

Шелеховский район располагает комплексной базой минерального сырья для промышленности строительных материалов областного значения.

На территории Подкаменского муниципального образования расположено Подкаменное месторождение минерально-строительного сырья.

Подкаменное месторождение расположено на 57км автодороги Слюдянка-Иркутск. Балансовые запасы, утвержденные протоколом ТКЗ от 1998 г № 384, составляют, по категории А+В+С1 432,3 тыс. м3 , по категории С2 – 365,7 тыс. м3 . Состояние балансовых запасов на 1 января 2012 составляет, по категории А+В+С1 218,9 тыс. м3 , по категории С2 – 313,6 тыс. м3 . Месторождение разрабатывает ООО «Байкальский тракт».

В 2013 году Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области предлагается предоставление в пользование с целью геологического изучения и геологического изучения, разведки и добычи магматических пород Андриановского участка недр на территории Подкаменского муниципального образования.

    - Особо охраняемые природные территории

Западную  территорию Подкаменского сельского Поселения занимает часть Государственного природного заказника регионального значения "Иркутный".

Заказник организован Решением Иркутского облисполкома  «Об учреждении видовых государственных охотничьих заказников областного значения "Кочергатский" и "Иркутный" на территории Иркутского и Слюдянского райнов» от 20.11.67 № 542.

Заказник занимает долину р. Иркут с включением охотничьих угодий по р. Иркут Площадь заказника составляет 30 000 га, границы установлены в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 07.11.2012 № 629-пп "О государственных природных заказниках Иркутской области".

Заказник создан в целях охраны и расширенного воспроизводства кабана, является единственным резерватом для размножения и расселения ценных охотничьих животных (кабарга, косуля, кабан, изюбрь) Слюдянского и Шелеховского районов и редких видов животных и растений, для сопредельных и очень бедных охотничьих угодий.

В восточной части сельского поселения расположены следующие особо охраняемые природные территории:

Ландшафтный памятник природы "Скальный останец "Витязь", создан Решением Иркутского облисполкома  от 19.05.81 № 264.

Геоморфологический памятник природы регионального значения  "Скала "Идол", создан Решением Иркутского облисполкома  от 25.02.1985 № 101.

Геоморфологический памятник природы регионального значения  "Скала "Старуха", создан Решением Иркутского облисполкома  от 25.02.1985 № 101.

На территории Поселения в соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Иркутской области планируется создание особо охраняемых природных территорий, таких как памятник природы  - ключевая орнитологического территория «Подкаменная» и природный парк «Витязь».

Природный парк «Витязь» принято организовать Решением Иркутского облисполкома  от 19.05.81 № 264 на территории Большелугского и Подкаменского лесничества Шелеховского лесхоза, примерной площадью 5520 га. Природный парк предполагается создать в пределах Олхинского плоскогорья. Включая ландшафтные (скальный останец «Витязь»), геологические (скальники «Старуха», «Идол» памятники природы) и природные достопримечательности (скальники «Сказка», «Зеркала» и др.). Планируемая для природного парка территория в настоящее время выполняет важные природоохранные и социальные (рекреационные) функции.

3.3. НАСЕЛЕНИЕ

В соответствии с исходными данными, фактическая численность Подкаменского муниципального образования на конец 2010 года составляла 1046 человек.

Подкаменское муниципальное образование включает в себя девять населенных пунктов. Основная доля численности приходится на административный центр сельского поселения п. Подкаменная (82% от общей численности поселения). Плотность населения в границах сельского поселения составляет менее 1 чел./га. Численность населения Подкаменского муниципального образования в разрезе входящих в состав населенных пунктов представлена ниже (Таблица 1).

Для определения направлений градостроительного развития территории и разработки мероприятий генерального плана принята прогнозная численность согласно письму Администрации Шелеховского муниципального района Иркутской области №5535/2012 от 07.08.2012 г.

Прогнозируемая  численность населения Подкаменского муниципального образования на конец 2032 г. представлена ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Изменение численности населения Подкаменского муниципального образования, человек на конец года

| Наименование населенного пункта/муниципального образования | 2010 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- |
| п. Подкаменная | 861 | 976 |
| п. Большая Глубокая | 22 | 25 |
| п. Граматуха | 1 | 1 |
| п. Глубокая | 69 | 79 |
| п. Источник | 18 | 20 |
| п. Родниковый | 17 | 20 |
| п. Санаторный | 7 | 8 |
| п. Трудный | 27 | 31 |
| п. Хузино | 24 | 27 |
| Подкаменское муниципальное образование | 1046 | 1187 |

К концу 2032 года ожидается увеличение численности населения на 14% относительно  конца 2010 года.

3.4. ЖИЛОЙ ФОНД

Жилищный фонд муниципального образования представлен малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой.

п. Подкаменная

Площадь жилых территорий населенного пункта составляет 49,1  га (в частности, в границах населенного пункта 48,2 га жилых зон), в том числе:

индивидуальной жилой застройки - 30,1 га (или 61% от общего объема жилых территорий), в т. ч. в границах населенного пункта 29,3 га;

малоэтажной жилой застройки – 19,0 га (или 39%), в т. ч. в границах населенного пункта 18,9 га.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет 18 чел./га.

В зоне с особыми условиями использования железной дороги находится порядка 12% жилых территорий населенного пункта.

п. Большая Глубокая

Жилые территории населенного пункта представлены индивидуальной жилой застройкой площадью 18,5 га (в частности, в границах населенного пункта 13,7 га жилых зон).

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет 1 чел./га.

п. Граматуха

Жилые территории населенного пункта представлены индивидуальной жилой застройкой площадь 8,0 га (в частности, в границах населенного пункта 6,3 га жилых зон).

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет менее 1 чел./га.

п. Глубокая

Жилые территории в границах населенного пункта представлены малоэтажной жилой застройкой площадью 1,4 га.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет 49 чел./га.

В зоне с особыми условиями использования железной дороги находится порядка 93% от общей площади жилых зон.

п. Источник

Жилые территории в границах населенного пункта представлены малоэтажной жилой застройкой площадью 0,7 га.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет 26 чел./га.

Весь жилищный фонд попадает в зону с особыми условиями использования железной дороги.

п. Родниковый

Жилые территории в границах населенного пункта представлены малоэтажной жилой застройкой площадью 0,2 га.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет 85 чел./га.

Весь жилищный фонд попадает в зону с особыми условиями использования железной дороги.

п. Санаторный

Площадь жилых территорий населенного пункта составляет 3,3  га, в том числе (в частности, в границах населенного пункта 2,3 га жилых зон), в том числе:

индивидуальной жилой застройки – 2,8 га (или 85% от общего объема жилых территорий), в т. ч. в границах населенного пункта 2,3 га;

малоэтажной жилой застройки – 0,5 га (или 15%).

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет 2 чел./га.

В зоне с особыми условиями использования железной дороги находится порядка 18% от общей площади жилых зон.

п. Трудный

Жилые территории в границах населенного пункта представлены малоэтажной жилой застройкой площадью 0,5 га.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет 54 чел./га.

Весь жилищный фонд попадает в зону с особыми условиями использования железной дороги.

п. Хузино

Жилые территории в границах населенного пункта представлены индивидуальной жилой застройкой площадью 3,9 га.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет 6 чел./га.

В зоне с особыми условиями использования железной дороги находится порядка 13% от общей площади жилых зон.

| № | Наименование МО | численность, тыс. чел. | Всего зданий жилого назначения | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по видам домов: | по виду собственности: |
|  |  |  |  | Многоквартирные дома | из них дома блокированной застройки | Жилые дома | Смешанной собственности *** | муниципальный (полностью) | ведомственный | частный |
|  |  |  | колич-во домов | общая площадь жилых и нежилых помещений | колич-во домов | общая площадь жилых и нежилых помещений | колич-во домов | общая площадь жилых и нежилых помещений | колич-во домов | общая площадь помещений | колич-во домов, | общая площадь жилых и нежилых помещений | колич-во домов | общая площадь жилых и нежилых помещений | износ от 31 до 65% | ветхий жилой фонд | колич-во домов | общая площадь жилых и нежилых помещений | колич-во домов | общая площадь жилых и нежилых помещений |
|  |  |  | ед. | тыс.кв.м * | ед. | тыс.кв.м * | ед. | тыс.кв.м * | ед. | тыс.кв.м ** | ед. | тыс.кв.м * | ед. | тыс.кв.м * | ед. | тыс.кв.м * | ед. | тыс.кв.м * | ед. | тыс.кв.м * | ед. | тыс.кв.м * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Подкаменское сельское поселение | 1045 | 356 | 26,6 | 64 | 10,6 | - | - | 292 | 14,9 | 4 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 352 | 21,5 |

3.5. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В рамках разработки документов территориального планирования основной целью анализа социальной сферы является оценка уровня обеспеченности населения территории учреждениями социального обслуживания и разработка на основе оценки перечня мероприятий по их развитию.

Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» определен перечень объектов местного значения муниципальных образований Иркутской области.

При разработке генерального плана оценен уровень обеспеченности муниципального образования объектами местного значения уровня поселения: физической культуры и спорта, пожарной охраны.

Перечень существующих учреждений по видам социального обслуживания:

Учреждения образования

Объекты местного значения муниципального района

п. Подкаменная

МБДОУ Детский сад №219 «Родничок» (мощность фактическая – 12 мест).

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №124» (мощность проектная - 150 учащихся, мощность фактическая - 95, загруженность объекта -63%, ввод в действие - 1955 г.).

Начальная школа  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №124», ввод в действие -  1955 г.).

Учреждения здравоохранения

Объекты регионального значения

п. Подкаменная

ФАП (ввод в действие - 1967 г.).

Учреждения культуры и искусства

Объекты местного значения муниципального района

п. Подкаменная

Сельский дом культуры (мощность проектная – 100 мест, мощность фактическая - 100 мест, ввод в действие -1954 г.).

Библиотека (ввод в действие - 1954 г.).

Учреждения административно-делового назначения

Объекты местного значения поселения

п. Подкаменная

Администрация Подкаменского сельского поселения.

Учреждения социально-бытового назначения

объекты федерального значения

п. Подкаменная

Почта.

На территории остальных населенных пунктов учреждения социальной сферы не размещены.

Расчет обеспеченности п. Подкаменная объектами местного значения (поселение) представлен ниже (Таблица 2). Расчет обеспеченности объектами социальной сферы местного значения (поселения) на населенные пункты с численностью менее 200 человек не приводится.

Расчет обеспеченности объектами физической культуры и спорта выполнен в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №1683-р.

Расчет обеспеченности объектами пожарной охраны выполнен в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» и Федеральным законом  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таблица 2 Расчет обеспеченности п. Подкаменная  объектами местного значения поселения

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Норматив | Мпр. | Норма | Дефицит (-), излишек (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения физической культуры и спорта |
| 1 | Физкультурно-спортивный зал общего пользования | кв. м площади пола | 350 на 1 тыс. чел. | 0 | 301 | -301 |
| 2 | Бассейн | кв. м зеркала воды | 75 на 1 тыс. чел. | 0 | 65 | -65 |
| 3 | Плоскостное спортивное сооружение | га | 0,2 на 1 тыс. чел. | 0 | 0,2 | -0,2 |
| Объекты пожарной охраны |
| 4 | Пожарное депо* | объект/пожарный автомобиль | 1/2, в зависимости от численности населения: до 5 тыс. чел. | 0 | 1/2 | -1/-2 |

Примечание:* - расчет выполнен на поселение.

Таким образом, в муниципальном образовании выявлены следующие проблемы:

отсутствие объектов

п. Подкаменная

спортивные залы – 301 кв. м пл. пола;

бассейны – 65 кв. м зеркала воды;

плоскостные спортивные сооружения - 0,2 га;

пожарное депо на 2 автомобиля.

## 3.6 Транспортное обеспечение

### Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

С северо-востока на юг по территории  Подкаменского муниципального образования проходит участок Восточно-Сибирской железной дороги  федерального значения   "Иркутск - Улан - Удэ". Длина участка железной дороги составляет 33,7 км. В местах пересечений с  автомобильными дорогами и  водными препятствиями имеется 7 железнодорожных мостов и 1 путепровод. Общая длина внутристанционных путей, находящихся на территории п. Подкаменная около 6,9  км.

Автомобильный транспорт

Главная автодорожная связь Поселения с городом Шелеховым, осуществляется по  автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, IV категории, соответствующей  классу "обычная автомобильная дорога", общей протяженностью 34,7 км. В местах пересечения с Восточно-Сибирской железной дорогой  и перехода через водные препятствия на федеральной дороге расположены один автодорожный мост и 2 путепровода.

Связь населенных пунктов Подкаменского муниципального образования  между собой и выход в другие поселения района осуществляется также по автозимниам и автомобильным дорогам общего пользования местного значения:

IV категории, соответствующих классу "обычная автомобильная дорога", общей протяженностью 1,9 км;

V категории, соответствующих классу "обычная автомобильная дорога", общей протяженностью 335,9 км;

автозимников - 50,4 км.

В местах перехода через водные препятствия на автомобильных дорогах местного значения расположены автодорожные мосты - 5 объектов.

Анализ существующего внешнего транспорта

Одной из основных проблем автодорожной сети Подкаменского муниципального образования является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

Существующее расположение объектов внешнего транспорта отображено в графических материалах проекта: «Карта использования территории сельского поселения. Карта расположения объектов местного значения».

### Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день населенные пункты  Подкаменского муниципального образования имеют сложившуюся улично-дорожную сеть, обеспечивающую подъезд ко всем объектам, расположенным их на территории, при этом на большей части улиц отмечается отсутствие пешеходных дорожек (тротуаров).

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов  Подкаменского муниципального образования представлены ниже (Таблица 3).

Таблица 3 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улично-дорожной сети, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Большая Глубокая | 2,2 |
| 2 | п. Глубокая | - |
| 3 | п. Граматуха | 1,2 |
| 4 | п. Санаторный | 2,8 |
| 5 | п. Родниковый | - |
| 6 | п. Подкаменная | 10,2 |
| 7 | п. Трудный | - |
| 8 | п. Источник | - |
| 9 | п. Хузино | 0,5 |

В местах перехода через р.Малая Олха препятствия на улично-дорожной сети в п. Подкаменная  расположены:

- один пешеходный  мост;

- 2 автодорожных моста.

Анализ существующей улично-дорожной сети

Сложившаяся улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеет основные недостатки, а именно:

отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

технический уровень улиц и дорог не соответствует нормативным требованиям, в частности - отсутствие тротуаров на улицах.

Улично-дорожная сеть представлена в графических материалах генерального плана: «Карта использования территории сельского поселения. Карта расположения объектов местного значения».

### Объекты транспортной инфраструктуры

Подкаменское муниципальное образование

На территории  Подкаменского муниципального образования вдоль участка Восточно-Сибирской железной дороги  федерального значения   "Иркутск - Улан - Удэ"  расположены 16 железнодорожных станций и один железнодорожный переезд в южной части Поселения.

На территории Поселения  объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

п. Подкаменная

На территории п. Подкаменная расположена  железнодорожная станция "Подкаменная", одна из наиболее крупных станций по перевозкам в Шелеховском районе.

п. Большая Глубокая,  п.Глубокая,  п.Граматуха,  п.Санаторный,  п.Родниковый,  п.Трудный,  п.Источник,  п.Хузино

На территории  населенных пунктов объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Общая численность населения в Подкаменском муниципальном образовании составляет 1046 человек. По данным Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области обеспеченность населения легковыми автомобилями на конец 2010 года составила 229 ед. на 1000 жителей. Таким образом, количество легковых автомобилей составляет 240 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (далее по тексту - АЗС) и станциями технического обслуживания (далее по тексту - СТО) обозначены в СП 42.13330.2011:

согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований СП 42.13330.2011 и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время Поселение не обеспечено СТО и АЗС, потребность составляет 2 поста и 1 топливо-раздаточная колонка, соответственно.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как в населенных пунктах дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ниже в разделе по каждой системе коммунальной инфраструктуры Подкаменского МО представлены перечни мероприятий, направленных на развитие данных систем, и предполагаемые сроки их реализации.

Для систем коммунальной инфраструктуры Подкаменского МО основными мероприятиями являются:

Реконструкция существующих и строительство новых объектов; Замена изношенного и устаревшего оборудования на новое.

Основная часть данных мероприятий запланирована к реализации в период 2016-2020 гг.

## Инженерная подготовка территории

Отвод поверхностного стока с территорий населенных пунктов Подкаменского муниципального образования предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженные места за пределами населенных пунктов. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

На сегодняшний день часть территорий жилой застройки в п. Подкаменная находится в непосредственной близости от береговой линии реки Малая Олха. В целях защиты жилой застройки предусмотрено строительство дамб на расчетный срок. Протяженность дамбы составляет      44 85 км.

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного характера относится к вопросам местного значения поселения, в связи, с чем генеральным планом определены планируемые для размещения объекты местного значения поселения:

гидротехнические сооружения (дамбы), общей протяжённостью 4485 м.

## Развитие инженерного обеспечения

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

Объекты инженерной инфраструктуры, предлагаемые к размещению, отображены в графических материалах проекта: "Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта функциональных зон поселения".

Мероприятия по развитию инженерного обеспечения территории Подкаменского муниципального образования муниципального образования предлагаются на расчетный срок реализации генерального плана (до 2032 года) с выделением первоочередных мероприятий на 10 лет (до конца 2026 года).

### Водоснабжение

В п. Подкаменная Подкаменского муниципального образования предлагается строительство площадки водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопотребителей, с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Существующие сети реконструируются. На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство водозаборного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводные очистные станции (ВОС), совмещенные с насосными станциями второго подъема и резервуары чистой воды.

Размещение ВОС предусмотрено для подготовки воды, соответствующей требованиями:

ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества";

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Централизованная система водоснабжения в п. Большая Глубокая, п. Глубокая, п. Источник, п. Родниковый, п. Санаторный, п. Трудный, п. Хузино не предусматривается.

Существующие водозаборные скважины, не имеющие в настоящее время водопроводных очистных сооружений, а так же расположенные с отступлением от санитарных норм сохраняются в п. Подкаменная, п. Глубокая для технических целей. В южной части п. Подкаменная существующие водонапорные башни реконструируются.

Для определения общего водопотребления приняты расчетные показатели в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Подкаменского муниципального образования удельное хозяйственно-питьевое  водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 50, 200 л/сут. Для п. Подкаменная количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2.

Для п. Подкаменная удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут с  учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Основные показатели водопотребления Подкаменского муниципального образования приведены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 Основные показатели водопотребления Подкаменского муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел | Норма водопот-ребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | п. Подкаменная | 976 | 200 | 263,52 | 316,22 |
| 2 | п. Большая Глубокая | 25 | 50* | - | 1,25 |
| 3 | п. Глубокая | 79 | 50* | - | 3,95 |
| 4 | п. Источник | 20 | 50* | - | 1,0 |
| 5 | п. Родниковый | 20 | 50* | - | 1,0 |
| 6 | п. Санаторный | 8 | 50* | - | 0,4 |
| 7 | п. Трудный | 31 | 50* | - | 1,55 |
| 8 | п. Хузино | 27 | 50* | - | 1,35 |
| 9 | п. Граматуха | 1 | 50* | - | 0,05 |
| Итого: | 263,52 | 326,77 |

* привозное водоснабжение.

Расчетная производительность ВОС в п. Подкаменная  на расчетный срок составит 330 м3/сут с учетом расхода на привозное водоснабжение.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть.

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью.

п. Подкаменная

Для обеспечения п. Подкаменная централизованной системой водоснабжения надлежащего качества  необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство ВОС расчетной производительностью 330 м3/сут;

строительство куста скважин для забора воды расчетной производительностью 345 м3/сут;

строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 110мм, 160мм, общей протяженностью 4,6 км;

реконструкция магистральных водопроводных сетей с заменой на трубы диаметром  160мм, общей протяженностью 1,0 км.

на расчетный срок:

реконструкция двух водонапорных башен;

строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 110мм, 160мм, общей протяженностью 3,1 км;

реконструкция магистральных водопроводных сетей с заменой на трубы диаметром  110мм, 160мм, общей протяженностью 2,0 км.

Генеральным планом предусмотрено размещение объектов водоснабжения без очистки воды (размещение ВОС нерентабельно и нецелесообразно) в п. Большая глубокая, п. Глубокая, п. Источник, п. Родниковый, п. Санаторный, п. Трудный, п. Хузино, п. Граматуха. В случае несоответствия качества подземных вод необходимо обеспечить жителей населенных пунктов водой питьевого качества посредством привозной воды в объеме, указанном выше (Таблица 7).

Для обеспечения децентрализованной системой водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

п. Большая Глубокая

строительство двух скважин для забора воды;

строительство двух водонапорных башен.

п. Глубокая

строительство скважины для забора воды;

строительство водонапорной башни.

п. Источник

строительство скважины для забора воды;

строительство водонапорной башни.

п. Родниковый

строительство скважины для забора воды;

строительство водонапорной башни.

п. Санаторный

строительство скважины для забора воды.

п. Трудный

строительство скважины для забора воды.

п. Хузино

строительство скважины для забора воды.

п. Граматуха

строительство скважины для забора воды.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района и предусмотреть мероприятия по пожаротушению согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

куст скважин для забора воды - 10 объектов;

ВОС - 1 объект;

водонапорная башня - 7 объектов;

водопроводные сети - 10,7 км.

### Водоотведение (канализация)

В целях улучшения экологической обстановки на территории Подкаменского муниципального образования генеральным планом предлагается организация децентрализованной системы водоотведения. Систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков специализированными машинами на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС), планируемые к размещению вблизи п. Подкаменная.

Размещение площадки КОС предусмотрено за северной границей  п. Подкаменная с соблюдением санитарно-защитных зон, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Для проведения качественной очистки канализационных стоков рекомендовано применить современные технологии и предусмотреть весь комплекс оборудования для сокращения санитарно-защитной зоны. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в реку Малая Олха.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным  расчетному удельному среднесуточному водопотреблению,  без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п. 2.1. СНиП 2.04.03-85«Канализация. Наружные сети и сооружения».

Основные показатели водоотведения Подкаменского муниципального образования приведены ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Основные показатели водоотведения Подкаменского муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Население, чел (расчетный срок) | Норма водоот-ведения, л/сут | Объем сточных вод, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Подкаменная | 976 | 200 | 257,66 |
| 2 | п. Большая Глубокая | 25 | 50 | 1,25 |
| 3 | п. Глубокая | 79 | 50 | 3,95 |
| 4 | п. Источник | 20 | 50 | 1,0 |
| 5 | п. Родниковый | 20 | 50 | 1,0 |
| 6 | п. Санаторный | 8 | 50 | 0,4 |
| 7 | п. Трудный | 31 | 50 | 1,55 |
| 8 | п. Хузино | 27 | 50 | 1,35 |
| 9 | п. Граматуха | 1 | 50 | 0,05 |
| Итого: | 268,21 |

Расчетная производительность КОС - 270 м3/сут.

Для обеспечения Подкаменского муниципального образования системой водоотведения надлежащего качества на первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

Подкаменское муниципальное образование

строительство напорного коллектора в двухтрубном исполнении диаметром 160   мм, общей протяженностью  0,7 км;

строительство КОС расчетной производительностью 270 м3/сут.

п. Подкаменная, п. Большая Глубокая, п. Глубокая, п. Источник, п. Родниковый, п. Санаторный, п. Трудный, п. Хузино, п. Граматуха

установку выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения в п. Подкаменная.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района согласно СНиП 2.04.03-85.

В соответствии с проектными решениями, определен  перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

КОС – 1 объект;

канализационные сети - 0,7 км.

### Теплоснабжение

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Подкаменского  муниципального образования предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная климатология":

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 36 °С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,5 °С;

продолжительность отопительного периода – 240 суток.

п. Подкаменная

На территории п. Подкаменная предусматривается использование сочетания централизованной и децентрализованной системы теплоснабжения..

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности системы теплоснабжения:

реконструкция с целью оптимизации и повышения надежности действующей электрокотельной п. Подкаменная. Котельная обеспечит теплоснабжение общественной и малоэтажной жилой застройки в центральной части поселка. Расчетная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора составит 1,137 Гкал/ч, в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,945 Гкал/ч;

на горячее водоснабжение – 0,193 Гкал/ч.

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 1,220 Гкал/ч.

строительство электрокотельной для теплоснабжения малоэтажной жилой застройки восточной части поселка. Расчетная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора составит 0,196 Гкал/ч, в том числе:

на отопление и вентиляцию –  0,161 Гкал/ч;

на горячее водоснабжение – 0,035 Гкал/ч.

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,210 Гкал/ч.

реконструкция в связи с износом оборудования действующей котельной МОУ НОШ №124. Расчетная тепловая нагрузка составит 0,203 Гкал/ч, в том числе:

на отопление и вентиляцию –0,198 Гкал/ч;

на горячее водоснабжение – 0,005 Гкал/ч.

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,221 Гкал/ч.

реконструкция в связи с износом оборудования действующей котельной МОУ СОШ №124. Расчетная тепловая нагрузка составит 0,27 Гкал/ч, в том числе:

на отопление и вентиляцию – 0,264 Гкал/ч;

на горячее водоснабжение – 0,006 Гкал/ч.

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,29 Гкал/ч.

Генеральным планом предусматривается поэтапная замена существующих тепловых сетей, в зависимости от их амортизационного износа и срока эксплуатации. Общая протяженность реконструируемых тепловых сетей в двухтрубном исполнении составит 0,8 км.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Расчетный температурный график отпуска тепла - 95/70 °С.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к котельным, предусматривается от автономных источников - индивидуальных котлов и печек. Топливом являются дрова и уголь.

п. Большая Глубокая, п.  Глубокая,  п. Граматуха, п. Источник, п. Родниковый, п. Санаторный,  п. Трудный, п. Хузино

На территории п. Большая Глубокая, п.  Глубокая,  п. Граматуха, п. Источник, п. Родниковый, п. Санаторий,  п. Трудный, п. Хузино на расчётный срок предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения предусматривается от автономных источников - индивидуальных котлов и печек. Топливом являются дрова и уголь.

Основные показатели теплопотребления Подкаменского  муниципального образования  на расчетный срок приведены ниже (Таблица 9).

Таблица 9.  Основные показатели теплопотребления  Подкаменского  муниципального образования на расчетный срок

| № | Наименование | Теплопотребление, Гкал/ч | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | п. Подкаменная | 2,499 | 0,220 | 0,482 | 3,200 | 11867 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | централизованное теплоснабжение | 0,875 | 0,070 | 0,193 | 1,137 | 4332 |
|  | децентрализованное теплоснабжение | 1,624 | 0,150 | 0,289 | 1,624 | 7535 |
| 2 | п. Большая Глубокая | 0,064 | 0,004 | 0,012 | 0,080 | 280 |
|  | в том числе децентрализованное теплоснабжение | 0,064 | 0,004 | 0,012 | 0,080 | 280 |
| 3 | п. Глубокая | 0,168 | - | 0,031 | 0,199 | 707 |
|  | в том числе децентрализованное теплоснабжение | 0,168 | - | 0,031 | 0,199 | 707 |
| 4 | п. Граматуха | 0,002 | - | 0,0005 | 0,0025 | 9 |
|  | в том числе децентрализованное теплоснабжение | 0,002 | - | 0,0005 | 0,0025 | 9 |
| 5 | п. Источник | 0,036 | - | 0,008 | 0,044 | 160 |
|  | в том числе децентрализованное теплоснабжение | 0,036 | - | 0,008 | 0,044 | 160 |
| 6 | п. Родниковый | 0,036 | - | 0,008 | 0,044 | 160 |
|  | в том числе децентрализованное теплоснабжение | 0,036 | - | 0,008 | 0,044 | 160 |
| 7 | п. Санаторный | 0,017 | - | 0,003 | 0,020 | 72 |
|  | в том числе децентрализованное теплоснабжение | 0,017 | - | 0,003 | 0,020 | 72 |
| 8 | п. Трудный | 0,066 | - | 0,012 | 0,078 | 277 |
|  | в том числе децентрализованное теплоснабжение | 0,066 | - | 0,012 | 0,078 | 277 |
| 9 | п. Хузино | 0,057 | - | 0,011 | 0,068 | 241 |
|  | в том числе децентрализованное теплоснабжение | 0,057 | - | 0,011 | 0,068 | 241 |
| Итого: | 13773 |

Примечания:

- расчёт теплопотребления выполнен для жилищно-коммунального сектора;

тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельных, утечек и тепловых потерь в сетях.

Для обеспечения Подкаменского  муниципального образования централизованной системой теплоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусматриваются следующие мероприятия:

п. Подкаменная:

реконструкция котельной МУП п. Подкаменная расчетной мощностью 1,2 Гкал/ч;

реконструкция котельной МОУ НОШ №124 расчетной мощностью 0,2 Гкал/ч;

реконструкция котельной МОУ СОШ №124 расчетной мощностью 0,3 Гкал/ч;

строительство электрокотельной мощностью 0,2 Гкал/ч;

реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 0,7 км.

Технические характеристики объектов и сетей системы теплоснабжения уточнить на стадии рабочего проектирования. При разработке рабочей документации учесть сейсмичность района.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды на территории Подкаменского  муниципального образования рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве альтернативных и возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели и тепловые насосы. Они могут быть использованы совместно с котельными для теплоснабжения потребителей (административных и общественных зданий, индивидуальной и малоэтажной жилой застройки). Однако для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

В соответствии с проектными решениями, определен  перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

котельные – 4  объекта;

тепловые сети - 0,7 км.

### Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, принятые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» седьмого издания и направленные на повышение надежности системы электроснабжения Подкаменского муниципального образования.

Проектные потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам третьей и второй категории надежности.

Снабжение потребителей Подкаменского муниципального образования электрической энергией, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, планируется от одного источника питания.

Электроснабжение потребителей II категории надежности предлагается осуществлять от одного источника электропитания. В качестве резервного источника электроэнергии использовать дизель-генераторы, расположенные на территории потребителей.

Генеральным планом на территории Подкаменского муниципального образования предусматривается строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической энергии и повышения надежности электроснабжения существующих.

Марку и мощность проектных ТП 10/0,4 кВ, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии проектирования. Воздушные ЛЭП напряжением 10 кВ рекомендовано выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района.

Часть существующих ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ предлагается сохранить с последующей их заменой на расчетный срок по мере физического и морального износа.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов.

Основные показатели электропотребления Подкаменского муниципального образования приведены ниже (Таблица 10).

Таблица 10 Основные показатели электропотребления Подкаменского муниципального образования на расчетный срок

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Энергопотребление, кВт*ч/чел. в год | Нагрузка на шинах 0,4 кВ, кВт | Потребность в эл. энергии, млн. кВт*ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Подкаменная | 976 | 1350 | 527,04 | 0,66 |
| п. Большая Глубокая | 25 |  | 13,5 | 0,02 |
| п. Граматуха | 1 |  | 0,54 | 0,01 |
| п. Глубокая | 79 |  | 42,66 | 0,05 |
| п. Источник | 20 |  | 10,8 | 0,02 |
| п. Родниковый | 20 |  | 10,8 | 0,02 |
| п. Санаторный | 8 |  | 4,32 | 0,01 |
| п. Трудный | 31 |  | 16,74 | 0,02 |
| п. Хузино | 27 |  | 14,58 | 0,02 |
| Итого: | 1187 |  | 640,98 | 0,83 |

Суммарная электрическая нагрузка Подкаменского муниципального образования с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составит 705,08 кВт.

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

Подкаменское муниципальное образование

На первую очередь:

строительство ТП КОС мощностью 40 кВА – 1 объект.

На расчетный срок:

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 6,6 км.

п. Подкаменная

На первую очередь:

реконструкция ТП 119 с увеличением мощности до 160 кВА– 1 объект.

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА каждая– 2 объекта;

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 1,8 км;

на расчетный срок:

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 1,0 км;

строительство ТП ВОС мощностью 40 кВА – 1 объект.;

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА – 2 объекта.

д. Большая Глубокая

На расчетный срок:

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 1,2 км;

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА - 1 объект;

реконструкция КТП 88 с увеличением мощности до 250 кВА - 1 объект.

п. Глубокая

На расчетный срок:

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,3 км;

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА – 1 объект.

п. Родниковый

На расчетный срок:

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,1 км;

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА – 1 объект.

п. Источник

На расчетный срок:

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,1 км;

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА – 1 объект.

п. Хузино

На расчетный срок:

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,3 км;

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА – 1 объект.

п. Трудный

На расчетный срок:

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,1 км;

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА – 1 объект.

п. Санаторный

На расчетный срок:

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,3 км;

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА – 1 объект.

В соответствии с проектными решениями определен перечень реконструируемых и планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

ТП 10/0,4 кВ – 16 объектов;

ЛЭП 10 кВ – 12,0 км.

### Газоснабжение

С учетом Схемы территориального планирования Иркутской области, разработанной ФГУП «РосНИПИУрбанистики» (г. Санкт-Петербург, 2009г), по территории Подкаменского муниципального образования планируется строительство транзитного магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Ковыкта-Саянск-Ангарск-Иркутск» от Ковыктинского газоконденсатного месторождения (Ковыктинский ГКМ) до г. Улан-Удэ. Газопровод (планируемый) проходит с севера на юг по всей территории поселения общей протяженностью 30 км.

Газоснабжение природным газом населенных пунктов Подкаменского муниципального образования не планируется.

### Связь и информатизация

Генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Подкаменского муниципального образования являются:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, предусмотрено за счёт строительства автоматической телефонной станции (АТС) в п. Подкаменная. Развитие телефонной связи в населенных пунктах: п. Большая Глубокая, п. Граматуха, п. Глубокая, п. Источник, п. Родниковый, п. Санаторный, где не развита телефонная сеть общего пользования, предлагается за счет использования мобильной связи.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей.

Для развития систем связи надлежащего качества предусматриваются следующие мероприятия:

Подкаменское муниципальное образование

на первую очередь:

строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по территории поселения и населенного пункта п. Подкаменная общей протяженностью 2,1 км

п. Подкаменная:

на первую очередь:

строительство АТС номерной емкостью 390 абонентских номеров;

строительство распределительных сетей связи общей протяженностью 2,8 км.

на расчетный срок:

строительство распределительных сетей связи общей протяженностью 2,7 км.

Технические характеристики объектов и сетей связи уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района.

Генеральным планом предлагается создание условий для дальнейшего развития и увеличения зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM, в том числе на основе технологий 4G. Для организации мобильной связи предусмотрено сохранение существующих антенно-мачтовых сооружений, так как они в полной мере удовлетворяют потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи согласно РД 45.162 – 2001 «Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования».

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985, территория всей Иркутской области относится к регионам 2-й очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010 – 2015 годы). Развитие сети радиовещания будет реализовано различными тематическими радиовещательными станциями.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

АТС - 1 объект;

распределительные линии связи – 5,5 км;

межстанционные ВОЛС - 2,1 км.

5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

На момент разработки Программы в поселении были утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (см. ниже раздел 6.6. Программы). Мероприятия, запланированные данными документами, отражены выше в разделе 4. Программы. В таблицах настоящего раздела представлены плановые расходы на финансирование мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Всего на реализацию мероприятий Программы потребуется финансирование в сумме 661710,2 тыс. руб.

Из них на реализацию мероприятий для систем:

теплоснабжения 750 тыс. руб.

холодного водоснабжения – 24700 тыс. руб.

водоотведения – 33660,2 тыс. руб.

сбора и утилизации ТБО – 2600 тыс. руб.

Табл. 5.1

Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие систем холодного водоснабжения Подкаменского МО, тыс.руб.

|  | 2016-2020 гг. | 2021-2026 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | Всего |
| Всего по Подкаменскому МО: | 0 | 3 625 | 3 625 | 9 825 | 4 625 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 24 700 |
| I. п. Подкаменная: |  | 3625 | 3625 | 9825 | 4625 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 | 24700 |
| 1. Централизованная система ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14500 |
| - по водопроводной сети: |  | 3625 | 3625 | 4625 | 4625 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 | 19500 |
| 1. Реконструкция водопроводной сети |  | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 |  |  |  |  |  |  | 14500 |
| 1. Строительство водопроводной сети |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 5000 |
| - по водоисточнику: |  | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5200 |
| 1. Строительство скважины |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |
| 2. Строительство резервуаров чистой воды |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |

II.  п. Б. Глубокая, п.  Глубокая,  п. Граматуха, п. Источник, п. Родниковый, п. Санаторный,  п. Трудный,  п. Хузино:

Централизованных систем водоснабжения  в данных населённых пунктах нет, их организация не предполагается. По нецентрализованным системам водоотведения мероприятия не запланированы.

Табл. 5.2

Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие систем водоотведения Подкаменского МО, тыс.руб.

|  | 2016-2020 гг. | 2021-2026 гг. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |
| I. п. Подкаменная: | 7063,2 | 26 597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33660,2 |
| 1. Централизованная система водоотведения "Новая" (запланированная к строительству): | 7063,2 | 26 597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33660,2 |
| 1.Разработка проектно-сметной документации | 7063,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7063,2 |
| Инженерные изыскания: Геология | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| Инженерные изыскания: Топография | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| Инженерные изыскания: Гидрометеорология | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Инженерные изыскания: Экология | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |
| Государственная экологическая экспертиза | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |
| Государственная экспертиза проектно-сметной документации | 843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843 |
| Проектные работы | 5498,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5498,2 |
| Строительные работы |  | 3282,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282,2 |
| Монтажные работы |  | 902,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902,7 |
| Оборудование |  | 5 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5923 |
| Прочие |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |
| Стоимость канализационных коммуникаций 2 км |  | 15 089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15089 |

II.  п. Б. Глубокая, п.  Глубокая,  п. Граматуха, п. Источник, п. Родниковый, п. Санаторный,  п. Трудный,  п. Хузино:

Централизованных систем водоотведения в данных населённых пунктах нет, их организация не предполагается. По нецентрализованным системам водоотведения мероприятия не запланированы.

Табл.5.3

Плановое финансирование мероприятий, направленных на развитие системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов Подкаменского МО, тыс.руб.

|  | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | Всего |
| Всего по Подкаменскому МО: |  | 250 | 1250 | 100 | 400 | 400 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2600 |
| I. п. Подкаменная: |  | 250 | 850 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| 1. Система сбора и утилизации ТБО |  | 250 | 850 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
| 1. Строительство бетонных оснований для 3-х существующих мусорных площадок |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 2. Замена имеющихся металлических мусорных контейнеров на новые пластиковые контейнеры с крышками |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 3. Строительство новых мусорных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4. Строительство полигона утилизации ТБО |  |  | 750 |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 1150 |
| II. п. Б. Глубокая, п. Глубокая, п. Граматуха, п. Источник, п. Родниковый, п. Санаторный, п. Трудный, п. Хузино: | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 1. Строительство новых мусорных площадок |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 200 |  |  |  | 800 |
| 2. Приобретение мусрных контейнеров |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 200 |

Табл.5.4

Плановое финансирование мероприятий, направленных на реконструкцию теплоснабжения Подкаменского МО, тыс.руб.

|  | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | Всего |
| Всего по Подкаменскому МО: |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |
| I. п. Подкаменная: |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |
| 1. Замена тепловых сетей общей протяженностью 0,15 км. |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |

    - ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

  - данном разделе Программы приводится обоснование количественных и качественных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, представленных выше в разделах 1.-5. Программы.

- ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Существующий и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Подкаменского МО, в перспективе прогнозируется увеличение спроса на все виды коммунальных ресурсов:

Тепловая энергия – увеличение спроса на 105 %; Холодная вода – увеличение спроса на 85 %;

Горячая вода – увеличение спроса на 80 %;

Поступление стоков – увеличение спроса на 100 %; Электроэнергия – увеличение спроса на 32 %;

Накопление ТБО – увеличение спроса на 24 %.

Увеличение спроса будет вызвано развитием существующих и организацией новых систем коммунальной инфраструктуры.

- ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - данном разделе Программы приводится обоснование прогнозных значений целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры Подкаменского МО, представленных выше в разделе 4. Программы. Обоснование приводится отдельно по каждому целевому показателю.

Объёмы реализации коммунальных ресурсов. В рассматриваемом поселении на перспективу прогнозируется увеличение объёмов реализации всех видов коммунальных ресурсов. Основанием такого прогноза является планируемое увеличение числа потребителей в существующих системах коммунальной инфраструктуры, а также организация новых систем коммунальной инфраструктуры.

Число  присоединённых  объектов  и  число  единиц  потребления.

Прогнозные значения данных показателей в перспективе возрастут относительно существующих значений в связи с планируемым подключением к существующим системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей, а также в связи с организацией новых систем коммунальной инфраструктуры.

Протяжённость сетей ресурсоснабжения. Планируемое подключение к системам коммунальной инфраструктуры новых потребителей и организация новых систем коммунальной инфраструктуры потребует прокладки новых участков тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей, в результате чего общие протяжённости данных сетей увеличатся.

Доля ветхих участков сетей ресурсоснабжения. Настоящей Программой запланирован капитальный ремонт всех сетей ресурсоснабжения. По результатам его проведения к концу расчётного срока Программы ветхие участки на данных сетях планируется полностью ликвидировать.

6.3. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ

На момент разработки настоящей Программы администрацией поселения и организациями коммунальной инфраструктуры не было утверждено программ, определяющих мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения, и не велись работы по их разработке.

В составе мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, запланированных настоящей Программой на срок 2016-2026 гг., можно выделить мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения. Данные мероприятия представлены в Табл. 6.17.

Табл. 6.17

Мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения, запланированные к реализации в Подкаменском МО на период 2016-2026 гг.

| № |  | Мероприятие |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Системы теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Замена ветхих участков тепловых | Снижение | потерь теплоносителя в |
|  | сетей на новые |  |  | результате | утечек | и наружного |
|  |  |  |  |  | охлаждения тепловых сетей |
| II | Системы водоснабжения |  |  |  |  |
| 2 | Установка | новых | скважинных | Повышение | уровня | надёжности |
|  | насосов |  |  |  | функционирования систем ХВС |
| III | Системы водоотведения |  |  |  |  |
| 3 | Строительство | канализационной | Улучшение | состояния | окружающей |
|  | насосной | станции, | очистных | среды | посредством | организации |
|  | сооружений | и | сетей | централизованной | системы |
|  | водоотведения |  |  | водоотведения |  |
| IV | Системы электроснабжения |  |  |  |  |
| 4 | Строительство |  | новых | Оптимизация системы | распределения |
|  | понизительных |  | станций, | электрической энергии |  |
|  | преобразование | существующих |  |  |  |  |
|  | распределительных | пунктов в |  |  |  |  |
|  | понизительные | станции, замена |  |  |  |  |
|  | ветхих и прокладка новых линий |  |  |  |  |
|  | электрической сети |  |  |  |  |  |
| V | Система сбора и утилизации ТБО |  |  |  |  |
| 5 | Строительство | новых мусорных | Улучшение | состояния | окружающей |
|  | площадок, | замена | имеющихся | среды |  |  |  |
|  | мусорных контейнеров на новые |  |  |  |  |

# Основные технико-экономические показатели

## Подкаменское муниципальное образование

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1 | Общая площадь территории Подкаменского муниципального образования | га | 59550,0 | 59550,0 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Территории вне границ населенных пунктов | га | 59264 | 59247,7 |
|  |  | % | 99,52 | 99,49 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Зоны жилого назначения | га | 10,0 | 0 |
|  |  | % | 0,01 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Малоэтажной жилой застройки | га | 1,1 | 0 |
|  |  | % | 0,001 | 0 |
|  | Индивидуальной жилой застройки | га | 8,9 | 0 |
|  |  | % | 0,01 | 0 |
| 1.1.2 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 326,5 | 319,1 |
|  |  | % | 0,55 | 0,45 |
| 1.1.3 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 25,9 | 28,7 |
|  |  | % | 0,04 | 0,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Садоводства, дачного хозяйства | га | 25,7 | 28,7 |
|  |  | % | 0,04 | 0,05 |
|  | Ведения личного подсобного хозяйства | га | 0,2 | 0 |
|  |  | % | 0,001 | 0 |
| 1.1.4 | Зоны специального назначения | га | 3,5 | 7,5 |
|  |  | % | 0,002 | 0,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Размещения кладбищ | га | 1,9 | 1,9 |
|  |  | % | 0,001 | 0,067 |
|  | Размещения полигонов для твердых бытовых отходов | га | 1,6 | 5,6 |
|  |  | % | 0,001 | 0,01 |
| 1.1.5 | Зона акваторий | га | 5,1 | 5,1 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
| 1.1.6 | Зоны природного ландшафта | га | 58781,4 | 58777,6 |
|  |  | % | 98,72 | 98,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 56643,2 | 56633,7 |
|  |  | % | 95,13 | 95,10 |
|  | Природного ландшафта | га | 2138,2 | 2143,9 |
|  |  | % | 3,59 | 3,61 |
| 1.1.1 | Улично-дорожной сети | га | 111,6 | 109,7 |
|  |  | % | 0,19 | 0,2 |
| 1.2 | Общая площадь территории населенных пунктов: | га | 286 | 302,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | п. Подкаменная | га | 223 | 230,9 |
|  | п. Большая Глубокая | га | 34 | 35,5 |
|  | п. Граматуха | га | 10 | 10,4 |
|  | п. Глубокая | га | 4 | 3,5 |
|  | п. Источник | га | 1 | 1,1 |
|  | п. Родниковый | га | 1 | 0,5 |
|  | п. Санаторный | га | 7 | 6,6 |
|  | п. Трудный | га | 7 | 7,6 |
|  | п. Хузино | га | 6 | 6,1 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
|  | Численность населения | чел. | 1046 | 1187 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | п. Подкаменная | чел. | 861 | 976 |
|  | п. Большая Глубокая | чел. | 22 | 25 |
|  | п. Граматуха | чел. | 1 | 1 |
|  | п. Глубокая | чел. | 69 | 79 |
|  | п. Источник | чел. | 18 | 20 |
|  | п. Родниковый | чел. | 17 | 20 |
|  | п. Санаторный | чел. | 7 | 8 |
|  | п. Трудный | чел. | 27 | 31 |
|  | п. Хузино | чел. | 24 | 27 |
|  | Плотность населения | чел. на га | менее 1 | менее 1 |
| 3 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 3.1 | Протяженность железных дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 33,7 | 33,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 33,7 | 33,7 |
| 3.2 | Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 422,9 | 231,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 34,7 | 19,1 |
|  | - местного значения | км | 388,2 | 212,1 |
| 3.3 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автодорожные мосты | единиц | 5 | 5 |
|  | - железнодорожные мосты | единиц | 8 | 8 |
|  | - железнодорожные станции | единиц | 16 | 17 |
|  | - железнодорожный переезд | единиц | 1 | 1 |
| 4 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 4.1.1 | Водопотребление - всего | тыс.м3/ сут | - | 0,327 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс.м3/ сут | - | 0,245 |
|  | на производственные нужды | тыс.м3/ сут | - | 0,023 |
| 4.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 4.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.м3/ сут | - | 0,345 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс.м3/ сут | - | 0,345 |
| 4.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50/200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50/200 |
| 4.1.5 | Протяженность сетей | км | 3,0 | 10,7 |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |
| 4.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | - | 268,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.м3/ сут | - | 0,245 |
|  | Производственные сточные воды | тыс.м3/ сут | - | 0,023 |
| 4.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/ сут | - | 0,27 |
| 4.2.2 | Протяженность сетей | км | - | 0,7 |
| 4.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,5 | 0,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,5 | 0,83 |
| 4.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 4.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 2х40 | 2х40 |
| 4.3.4 | Протяженность сетей | км | 91,2 | 102,0 |
| 4.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.4.1 | Потребление тепла | млн.Гкал/год | - | 13773 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | млн.Гкал/год | - | 13773 |
| 4.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | 1,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | 1,4 |
| 4.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 4.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,8 |
| 4.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 4.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | - |
| 4.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | - | - |
| 4.6 | Связь |  |  |  |
| 4.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 4.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 4.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,4 |
|  | Общая площадь свалок | единиц/га | - | - |
|  | Скотомогильники | единиц | - | - |
|  | Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов | единиц | - | - |
| 5 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | 3/ 1,8 | 2/ 1,3 |

## п. Подкаменная

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории п. Подкаменная | га | 223 | 230,9 |
|  |  | % | 100 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Зоны жилого назначения | га | 48,2 | 81,8 |
|  |  | % | 21,65 | 35,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | 18,9 | 21,9 |
|  |  | % | 8,48 | 9,49 |
| 1.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 29,3 | 59,9 |
|  |  | % | 13,17 | 25,95 |
| 1.2 | Зона общественно-делового назначения | га | 1,3 | 5,5 |
|  |  | % | 0,54 | 2,36 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Социально-бытового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,03 | - |
| 1.2.2 | Учебно-образовательного назначения | га | 1,0 | - |
|  |  | % | 0,44 | - |
| 1.2.3 | Культурно-досугового назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,07 | - |
| 1.3 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,3 | 0,5 |
|  |  | % | 0,16 | 0,2 |
| 1.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 31,9 | 39,7 |
|  |  | % | 14,32 | 17,2 |
| 1.5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5,1 | - |
|  |  | % | 2,29 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.5.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 5,1 | - |
|  |  | % | 2,29 | - |
| 1.6 | Зона акваторий | га | 1,2 | 1,1 |
|  |  | % | 0,53 | 0,5 |
| 1.7 | Рекреационная зона | га | - | 1,1 |
|  |  | % | - | 0,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | Рекреационная | га | - | 1,1 |
|  |  | % | - | 0,5 |
| 1.8 | Зона природного ландшафта | га | 121,9 | 82,0 |
|  |  | % | 54,62 | 35,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.8.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 45,7 | 32,6 |
|  |  | % | 20,55 | 14,1 |
| 1.8.2 | Природного ландшафта | га | 76,2 | 49,4 |
|  |  | % | 34,07 | 21,4 |
| 1.9 | Улично-дорожной сети | га | 13,1 | 19,2 |
|  |  | % | 5,89 | 8,3 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 861 | 976 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 4 | 4 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.1.1 | централизованным водоснабжением | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 3.1.2 | централизованным водоотведением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.3 | централизованным теплоснабжением | % общего жилищного фонда | 25 | 30 |
| 3.1.4 | газоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.5 | связью | % общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 3.1.6 | электроснабжением | % общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 2 |
| 4.3 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | Спортивные залы | объект | 0 | 1 |
|  |  | кв.м площади пола | 0 | 350 |
|  |  | кв.м площади пола/ 1000 чел. | 0 | 359 |
| 4.5 | Плоскостные сооружения (крытые и открытые) | объект | 0 | 2 |
|  |  | га | 0 | 0,26 |
|  |  | га/ 1000 чел. | 0 | 0,27 |
| 4.6 | Клубы | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 100 | 100 |
|  |  | мест/1000 чел. | 116 | 103 |
| 4.7 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Администрация сельского поселения | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Почтовое отделение | объект | 1 | 1 |
| 4.10 | Объекты пожарной охраны | объект/автомобиль | 0/0 | 1/2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 10,2 | 10,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | 0,6 |
|  | - улиц в жилой застройке основных | км | - | 3,8 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 4,9 |
|  | - проездов | км | - | 1,5 |
| 5.2 | Из общей протяженности улиц и дорог не удовлетворяющих пропускной способности | % | 90 | 0 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 229 | 350 |
| 5.4 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | -автозаправочные станции | колонок | - | 1 |
|  | -станции технического обслуживания | постов | - | 1 |
|  | -автодорожный мост | единиц | 2 | 2 |
|  | -пешеходный мост | единиц | 1 | 1 |
|  | -железнодорожная станция | единиц | 1 | - |
| 5.5 | Дамба | пм | - | 4485 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут | - | 316,22 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/ сут | - | 234,24 |
|  | на производственные нужды | м3/ сут | - | 23,42 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ сут | 600 | 345 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/ сут | 600 | 345 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 200 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 3,0 | 10,7 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сут | - | 257,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/ сут | - | 234,24 |
|  | Производственные сточные воды | м3/ сут | - | 23,42 |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/ сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 0,41 | 0,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн кВт·ч/ год | 0,41 | 0,66 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | 2х40 | 2х40 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 5,9 | 9,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 13773 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 13773 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | 1,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | 1,4 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,8 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,3 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | 138,4 |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 283.1 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 97,87 |

## п. Большая Глубокая

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории населенного пункта п.Большая Глубокая | га | 34 | 35,6 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Зона жилого назначения | га | 13,7 | 18,1 |
|  |  | % | 40,5 | 50,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Индивидуальной жилой застройки | га | 13,7 | 18,1 |
|  |  | % | 40,5 | 50,9 |
| 1.2 | Зона общественно-делового назначения | га | 0,5 | 0,8 |
|  |  | % | 1,39 | 1,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Социально -бытового назначения | га | 0,5 | - |
|  |  | % | 1,39 | - |
| 1.3 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,4 | 0,5 |
|  |  | % | 0,01 | 1,2 |
| 1.4 | Зона природного ландшафта | га | 14,7 | 10,7 |
|  |  | % | 44,05 | 29,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.4.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 12,4 | 10,4 |
|  |  | % | 35.92 | 28,97 |
| 1.4.2 | Природного ландшафта | га | 2,3 | 0,3 |
|  |  | % | 8,13 | 0,93 |
| 1.5 | Рекреационная зона | га | - | 0,3 |
|  |  | % | - | 0,93 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.5.1 | Рекреационная | га | - | 0,3 |
|  |  | % | - | 0,93 |
| 1.6 | Улично-дорожной сети | га | 4,7 | 5,2 |
|  |  | % | 13,93 | 14,6 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 22 | 25 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | менее 1 | менее 1 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.1.1 | централизованным водоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | централизованным водоотведением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.3 | централизованным теплоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.4 | газоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.5 | связью | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.6 | электроснабжением | % общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 2,2 | 3,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - главных улиц | км | - | 1,2 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 1,2 |
|  | - проездов | км | - | 0,9 |
| 5.2 | Из общей протяженности улиц и дорог не удовлетворяющих пропускной способности | % | 90 | 0 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут | - | 1,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/ сут | - | 1,25 |
|  | на производственные нужды | м3/ сут | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/ сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сут | - | 1,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/ сут | - | 1,25 |
|  | Производственные сточные воды | м3/ сут | - |  |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/ сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 0,01 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн кВт·ч/ год | 0,01 | 0,02 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,8 | 1,2 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | - |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,01 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 24,7 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 3,51 |

## п. Граматуха

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории населенного пункта п. Граматуха | га | 10,0 | 10,4 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Зона жилого назначения | га | 6,3 | 6,8 |
|  |  | % | 63,74 | 65,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Индивидуальной жилой застройки | га | 6,3 | 6,8 |
|  |  | % | 63,74 | 65,66 |
| 1.2 | Зона природного ландшафта | га | 2,2 | 1,8 |
|  |  | % | 21,12 | 17.07 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 2,2 | 1,8 |
|  |  | % | 21,12 | 17,07 |
| 1.3 | Улично-дорожной сети | га | 1,5 | 1,8 |
|  |  | % | 15,14 | 17,27 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | численность населения | чел. | 1 | 1 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | менее 1 | менее 1 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.1.1 | централизованным водоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | централизованным водоотведением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.3 | централизованным теплоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.4 | газоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.5 | связью | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.6 | электроснабжением | % общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 1,1 | 1,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - главных улиц | км | - | 0,6 |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 0,4 |
|  | - проездов | км | - | 0,1 |
| 5.2 | Из общей протяженности улиц и дорог не удовлетворяющих пропускной способности | % | 90 | 0 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут | - | 0,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/ сут | - | 0,05 |
|  | на производственные нужды | м3/ сут | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/ сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сут | - | 0,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/ сут | - | 0,05 |
|  | Производственные сточные воды | м3/ сут | - | - |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/ сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 0,01 | 0,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн кВт·ч/ год | 0,01 | 0,01 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | - |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,0003 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 12.56 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 0 |

## п. Глубокая

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории п. Глубокая | га | 4,0 | 3,5 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Зона жилого назначения | га | 1,4 | 2,6 |
|  |  | % | 40,6 | 73,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Индивидуальной жилой застройки | га | 1,4 | 2,6 |
|  |  | % | 40,6 | 73,35 |
| 1.2 | Зоны природного ландшафта | га | 2,6 | 0,9 |
|  |  | % | 59,4 | 26,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 0,7 | 0,6 |
|  |  | % | 18,82 | 17,47 |
| 1.2.2 | Природного ландшафта | га | 1,9 | 0,3 |
|  |  | % | 40,58 | 9,17 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | численность населения | чел. | 69 | 79 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 17 | 23 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.1.1 | централизованным водоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | централизованным водоотведением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.3 | централизованным теплоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.4 | газоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.5 | связью | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.6 | электроснабжением | % общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | - | - |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут | - | 3,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/ сут | - | 3,95 |
|  | на производственные нужды | м3/ сут | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/ сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сут | - | 3,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/ сут | - | 3,95 |
|  | Производственные сточные воды | м3/ сут | - | - |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/ сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 0,03 | 0,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн кВт·ч/ год | 0,03 | 0,05 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | - |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,02 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | - |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | - |

## п. Источник

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории п. Источник | га | 1,0 | 1,1 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Зона жилого назначения | га | 0,7 | 0,7 |
|  |  | % | 70 | 68,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | 0,7 | 0,7 |
|  |  | % | 70 | 68,0 |
| 1.2 | Зоны природного ландшафта | га | 0,3 | 0,4 |
|  |  | % | 30 | 32,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Природного ландшафта | га | 0,3 | 0,4 |
|  |  | % | 30 | 32,0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 18 | 20 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 18 | 18 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.1.1 | централизованным водоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | централизованным водоотведением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.3 | централизованным теплоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.4 | газоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.5 | связью | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.6 | электроснабжением | % общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | - | - |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут | - | 1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/ сут | - | 1,0 |
|  | на производственные нужды | м3/ сут | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/ сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сут | - | 1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/ сут | - | 1,0 |
|  | Производственные сточные воды | м3/ сут | - | - |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/ сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 0,01 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн кВт·ч/ год | 0,03 | 0,05 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,1 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | - |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,006 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | - |
| 10.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | - |

## п. Родниковый

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории п. Родниковый | га | 1,0 | 0,5 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Зона жилого назначения | га | 0,2 | 0,2 |
|  |  | % | 20 | 40,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | 0,2 | 0,2 |
|  |  | % | 20,0 | 40,0 |
| 1.2 | Зоны природного ландшафта | га | 0,8 | 0,3 |
|  |  | % | 80,0 | 60,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 0,8 | 0,3 |
|  |  | % | 80,0 | 60,0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 17 | 20 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 17 | 40 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.1.1 | централизованным водоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | централизованным водоотведением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.3 | централизованным теплоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.4 | газоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.5 | связью | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.6 | электроснабжением | % общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | - | - |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут | - | 1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/ сут | - | 1,0 |
|  | на производственные нужды | м3/ сут | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/ сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сут | - | 1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/ сут | - | 1,0 |
|  | Производственные сточные воды | м3/ сут | - | - |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/ сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 0,01 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн кВт·ч/ год | 0,03 | 0,05 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,1 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | - |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,006 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | - |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | - |

## п. Санаторный

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории п. Санаторный | га | 7,0 | 6,6 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Зона жилого назначения | га | 2,3 | 2,7 |
|  |  | % | 35,27 | 41,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Индивидуальной жилой застройки | га | 2,3 | 2,7 |
|  |  | % | 35,27 | 41,4 |
| 1.2 | Зона природного ландшафта | га | 3,8 | 3,0 |
|  |  | % | 50,93 | 45,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 3,2 | 2,6 |
|  |  | % | 42,37 | 40 |
| 1.2.2 | Природного ландшафта | га | 0,6 | 0,4 |
|  |  | % | 8,56 | 5,05 |
| 1.3 | Улично-дорожной сети | га | 0,9 | 0,9 |
|  |  | % | 13,8 | 13,55 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 7 | 8 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 1 | 1 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.1.1 | централизованным водоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | централизованным водоотведением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.3 | централизованным теплоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.4 | газоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.5 | связью | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.6 | электроснабжением | % общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 2,8 | 0,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 0,5 |
| 5.2 | Из общей протяженности улиц и дорог не удовлетворяющих пропускной способности | % | 90 | 0 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут | - | 0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/ сут | - | 0,4 |
|  | на производственные нужды | м3/ сут | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/ сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сут | - | 0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/ сут | - | 0,4 |
|  | Производственные сточные воды | м3/ сут | - | - |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/ сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 0,01 | 0,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн кВт·ч/ год | 0,01 | 0,01 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | - |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,002 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 9,0 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | 0 |

## п. Трудный

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории п. Трудный | га | 7,0 | 7,6 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Зона жилого назначения | га | - | 0,5 |
|  |  | % | - | 7,08 |
|  | в том числе: |  | - |  |
| 1.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | - | 0,5 |
|  |  | % | - | 7,08 |
| 1.2 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5,6 | 6,5 |
|  |  | % | 80,00 | 84,84 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Садоводства, дачного хозяйства | га | 5,6 | 6,4 |
|  |  | % | 80,00 | 84,69 |
| 1.3 | Зона природного ландшафта | га | 1,4 | 0,3 |
|  |  | % | 20,00 | 4,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 1,4 | 0,3 |
|  |  | % | 20,00 | 4,04 |
| 1.4 | Улично-дорожная сеть | га | - | 0,3 |
|  |  | % | - | 4,04 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 27 | 31 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 4 | 4 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.1.1 | централизованным водоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | централизованным водоотведением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.3 | централизованным теплоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.4 | газоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.5 | связью | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.6 | электроснабжением | % общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | - | - |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут | - | 1,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/ сут | - | 1,55 |
|  | на производственные нужды | м3/ сут | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/ сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сут | - | 1,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/ сут | - | 1,55 |
|  | Производственные сточные воды | м3/ сут | - | - |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/ сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 0,01 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,01 | 0,02 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,1 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | - |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,01 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | - |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | - |

## п. Хузино

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории п. Хузино | га | 6 | 6,1 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Зона жилого назначения | га | 2,9 | 3,9 |
|  |  | % | 48,34 | 63,93 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Индивидуальной жилой застройки | га | 2,9 | 3,9 |
|  |  | % | 48,34 | 63,93 |
| 1.2 | Зоны природного ландшафта | га | 2,0 | 1,6 |
|  |  | % | 33,33 | 27,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 1,8 | 1,4 |
|  |  | % | 30 | 23,89 |
| 1.2.2 | Природного ландшафта | га | 0,2 | 0,2 |
|  |  | % | 3,33 | 3,19 |
| 1.3 | Улично-дорожной сети | га | 1,1 | 0,6 |
|  |  | % | 18,33 | 8,99 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | численность населения | чел. | 24 | 27 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 4 | 4 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.1.1 | централизованным водоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | централизованным водоотведением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.3 | централизованным теплоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.4 | газоснабжением | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.5 | связью | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.1.6 | электроснабжением | % общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 0,5 | 0,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улиц в жилой застройке второстепенных | км | - | 0,3 |
|  | -проездов | км |  | 0,2 |
| 5.2 | Из общей протяженности улиц и дорог не удовлетворяющих пропускной способности | % | 90 | 0 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут | - | 1,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/ сут | - | 1,35 |
|  | на производственные нужды | м3/ сут | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/ сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/ сут | - | 1,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/ сут | - | 1,35 |
|  | Производственные сточные воды | м3/ сут | - | - |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/ сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 0,01 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн кВт·ч/ год | 0,01 | 0,02 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | - |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,01 |
| 7 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.2 | Социальная сфера | млн.руб. |  | - |
| 8.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. |  | 2.9 |
| 8.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  | - |

Примечание: * - мощность объектов определена экспертно.

- ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Документов по развитию системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и системы сбора и утилизации твёрдых бытовых отходов на момент разработки настоящей Программы утверждено не было.

Организации коммунального комплекса Подкаменского МО ежегодно проводят ремонтно-профилактические работы по поддержанию функционирования систем коммунальной инфраструктуры. Информация о наличии собственных инвестиционных программ данными организациями не предоставлена.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И СРОКАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Источниками финансирования мероприятий, направленных на развитие систем коммунальной инфраструктуры Подкаменского МО, могут быть определены:

- Бюджет Подкаменского МО;

- Бюджет Шелеховского районного муниципального образования;

- Бюджет Иркутской области;

- Бюджет Российский Федерации;

- Внебюджетные средства;

- Собственные средства эксплуатирующих организаций;

- Тарифы и плата за технологическое присоединение;

- Инвестиции частных инвесторов.

Предполагаемые сроки реализации указанных выше мероприятий представлены выше в разделе 4. Настоящей Программы.

9.1 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Прогнозируемые бюджетные расходы на оказание мер социальной поддержки населения по оплате коммунальных услуг в Подкаменском МО оценить не является возможным ввиду отсутствия информации о фактических расходах на оказание мер такой социальной поддержки.

10.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (от 29 декабря 2004 года

  - 190-ФЗ).

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года

  - 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31.05.2013 № 27-мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учёта в Иркутской области».

10. Генеральный план Подкаменского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области / ООО «Институт Территориального Планирования «Град». – Омск: 2013г.

11. Правила землепользования и застройки Подкаменского муниципального образования Шелеховского района Иркутской области / ООО «Институт Территориального Планирования «Град». – Омск: 2013г.

- ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- Система коммунальной инфраструктуры – совокупность производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов технологически связанных между собой, расположенных (полностью или частично) в границах территорий муниципальных образований и предназначенных для нужд потребителей этих муниципальных образований;

- Коммунальные ресурсы – тепловая энергия, холодная и горячая вода, электрическая энергия, газ, твёрдое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;

- Коммунальные услуги – деятельность исполнителя коммунальных услуг по теплоснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению, сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

- Теплоснабжение – производство, транспортировка и подача тепловой энергии абонентам;

- Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- Водоотведение – приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- Электроснабжение – производство, транспортировка и подача электрической энергии абонентам;

- Газоснабжение – производство, транспортировка и подача природного газа абонентам;

- Сбор,   вывоз  и  утилизация  твёрдых  бытовых  отходов  –

деятельность организаций коммунального комплекса по очистке территории поселения от твёрдых бытовых отходов, их вывозу на специализированные полигоны и утилизации в установленном законом порядке;

- Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объёма используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования;

- Ресурсосбережение – система мер по обеспечению рационального

использования ресурсов.

Председатель Думы,

Глава Подкаменского

муниципального образования                                                     Д.А. Бархатова